6. sz. melléklet

Műszaki specifikáció

41-es villamos vonal Tordai utcai útátjáró javítási munkái

(Tordai utca – Horogszegi határsor)

- A diszpozíció

  - A munka pontos megnevezése

Budapest XI. ker., 41-es villamos vonal Tordai utcai útátjáró javítási munkái

  - A munka helyszíne

41-es villamos vonal, Budapest, XI. ker., Tordai utca – Horogszegi határsor útátjáró

- Műszaki diszpozíció

  - A munka indoklása, ismertetése

A 41-es villamos vonala az egykori Törökbálint-Budaörsi HÉV pályájaként épült. A pálya jobb oldalán, a kezdőponttól (Leányka u.) a végpont felé haladva, először egy lefolyástalan, földburkolatú „tisztás”, majd a maga a Hosszúréti patak található. A Horogszegi út előtt válik el a patak a vasúttól. Innen az autókereskedés és a közúti átjáró után földburkolatú szervizút és a Hosszúréti patakból kialakított tórendszer partvonala húzódik. A bal vágány mellett az Anna és az Ady Endre út után, a Horogszegi utat elhagyva, a Kőérberek domboldala húzódik.

A korábbi szabványos földárkok teljesen feltöltődtek, egyéb beruházások során megsemmisültek.

Az útátjáró bal vágánya mellett közúti forgalmat elviselő, nagy víznyelő kapacitású, vágányvíztelenítő hosszirányú víznyelő van, acélrácsos fedéssel.

Az átmenetileg lezárt 41-es villamos pályáján a Tordai utcai útátjárónál az elmúlt héten tapasztalt extrém hőmérséklet-változás hatására keletkezett dilatációs erők oldalirányú hőkivetődést eredményeztek. Az útátjáró műszaki állapota nem teszi lehetővé, hogy az üzemeltető rendelkezésére álló karbantartási eszközökkel olyan szintű helyreállítást végezzen, amellyel biztosítható a biztonságos villamos közlekedés. Amennyiben bármely okból a munka nem kerül elvégzésre, akkor a villamos közlekedés nem indítható meg 2016. július 31-ig.

Az átjáróban 2 vezetősínes, aszfalt burkolatú, talpfás, Vg 48-as felépítmény található (bal vg. szerinti 24+80-24+98 sz. között, ~2x18vm), mely a vízelvezetés rossz működése miatt erősen leromlott állapotú. A megállóban és a csatlakozó szakaszon LM aljas, GEO leerősítéses, Vg 48-as felépítmény fekszik, különböző állapotban, részben elsárosodott, feltöltődött ágyazattal.

A szakasz a bal vágány R=496 m, a jobb vágány R=502 m ívbe fekszik. A felsővezeték középső oszlopsorsor, a vágánytengely 4,48-4,60 méter távolságú. A peronszegély-távolság 1,40 m a vágánytengelytől számítva.

Közlekedő járművek: Tatra T5C5, Ganz ICS

Az útátjárót és a hozzá csatlakozó zúzottköves szakasz mindkét vágányát a bal vg. szerinti 24+74-24+80 szelvények között a földműig (alépítmény) kell elbontani.

Az útátjáróban és a csatlakozó nyitott szakaszon (bv 24+74-24+98 2x24 vm) a tükör kialakítása és hengerezés után 500 kPa statikus teherbírású (az MSZ EN 14934 vagy MSZ EN 13164 szerinti minimum CC(2/1,5/50)180 tartós teherbírású minőségben) XPS lapterítést (pl. Austrotherm Top 50, Styrodur 4000, stb.) kell készíteni a keresztaljak alatti zónában. Ezt 4 cm-es vastagsággal, minimum az aljak hosszának megfelelő szélességben (2,40-2,50m) kell elhelyezni. Erre min. 90g/m2 súlyú, nem szőtt geotextília (esetleg min. 200 g/m2 súlyú egyéb geotextília) terítés után építendő az alsó ágyazat. A zúzottkő ágyazat teljes mennyisége új zúzottkőre cserélendő vagy a régi kőanyag mosás, újrarostálás után visszaépíthető, a hiányzó mennyiség pótlandó új anyaggal. Az új zúzottkő MSZ EN 13450:2003 (MÁV P-10813/2009) szerinti A vagy B osztályú lehet.

Az átjáró hézagnélküli felépítményét 2x18 vm hosszban és a csatlakozó vágány felépítményét 2x6 m hosszban, 40 cm zúzottkő ágyazatta, feszített betonaljakkal, (pl. LM-S jelű vasbeton alj vagy ezzel egyenértékű), felépítménnyel kell megépíteni, 49E1 vagy M48 rendszerű sínekkel, rugalmas, alátétlemez nélküli (Skl-1,-14, …)  leerősítéssel. A leerősítés acél alkatrészeinek nem festett, korrózióálló bevonattal kell rendelkezniük (csavar, rugó,…, pl. NiroTec). Az alkalmazandó műanyag sín-közbetétek rugóállandója max. 200kN/mm, vastagsága min. 6 mm.

Az átjárót rugalmas kamraelemes, aszfalt burkolatúra kell átépíteni. A sínfej külső oldalán a sk-20 mm magasságig érhet a gumielem, mely a sínfejtől min. 50 mm szélességben rendelkezésre kell, hogy álljon. A sínek oldalát rugalmas bitumenes kenés (fémekre alkalmazható, pl. Kemikál Bornit-S, Bitugél, … vagy ezzel egyenértékű) után - melyet a sínek mindkét oldalán és talpán alkalmazni kell - kamraelemekkel kell ellátni a keréknek megfelelő helyet biztosító gumiprofillal, kiöntés nélkül. Itt a kapcsolószereket geotextília fedéssel vagy speciális műanyag sapkákkal kell letakarni. Vályúbőség (a kamraelemben) min. 42mm. A síndőlés 1:40. Aljtávolság 75 cm.

Az útátjáró esetén az aljak felső síkja fölötti részen, valamint az úttesthez csatlakozó részeken a burkolat kialakítást 8cm beton (C10/12 F1 32) és 2x4cm hengerelt aszfalt (AC22 (F),AC11 m(F)) rétegrenddel kell elvégezni. A betonozás előtt a zúzottkő ágyazaton és az aljak fölött technológiai-fóliatakarást kell elhelyezni.

A végpont felől csatlakozó vágányban 2x10 vm-en (bal. vg. sz. 24+98-25+08) felsőágyazat-cserét kell végrehajtani mindkét vágányban.

A forgalomba-helyezés előtt az új síneken revétlenítő síncsiszolást kell végezni.

  - A munka ütemezése

A munkát a vágányzár ideje alatt, de legkésőbb 2016. július 31-ig el kell végezni.

  - A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek

A munkát a jelenlegi nyomvonalon, a jelenlegi magasságán kell elvégezni. Forgalomtechnikai terv készítése nem szükséges.

  - A munka hatósági vonatkozása

A munka végzése nem hatósági engedély köteles.

Az esetleg szükséges felsővezeték feszültségmentesítést a BKV Zrt. elvégzi.