2. sz. melléklet

Műszaki specifikáció

50-es villamos vonal saját kapacitást meghaladó felújítási munkáinak elvégzése az új, alacsonypadlós villamosok közlekedtetése érdekében

- A diszpozíció

  - A munka pontos megnevezése

50-es villamos vonal saját kapacitást meghaladó felújítási munkáinak elvégzése az új, alacsonypadlós villamosok közlekedtetése érdekében

  - A munka helyszíne

Budapest, XIX. és XVIII. kerület, a 2.1 pontban található táblázatban felsorolt helyszíneken

- Műszaki diszpozíció

  - A munka indoklása, ismertetése

Jelenlegi állapot:

A tárgyi vágányszakaszok felépítménye részben Vg 48-as rendszerű, zúzottkő ágyazatú, LM jelű aljakon fekvő, GEO leerősítésű, illetve talpfás, két vezető sínes, GEO leerősítésű. A vágányok építési éve 1984-87 (kb. 30 éves). A forgalmi terhelés közepes (kb. 7,5 millió elegytonna/év). A burkolat kialakítása többségében MK és MSZ jelű vb. panelekkel történt. Kivétel, ahol már korábban a tönkrement burkolóelemek el lettek bontva és helyette aszfalt burkolat készült.

| A munka helyszíne |
| --- |
| Megnevezés | bal vágány | vm | jobb vágány | vm |
| Margó Tivadar (Bethlen) utca | 35+93-36+07 | 14 | 37+53-37+67 | 14 |
| Kemény Zsigmond utca | 40+60-40+66 | 6 | 42+20-42+26 | 6 |
| Mikszáth Kálmán utca | 41+14-41+32 | 18 | 42+75-42+93 | 18 |
| Teleki utca | 43+04-43+19 | 15 | 44+64-44+79 | 15 |
| Baross utca | 44+06-44+18 | 12 | 45+66-45+78 | 12 |
| Léva utca | 63+90-64+08 | 18 | 65+60-65+78 | 18 |
| Bártfa utca előtt | 72+76-72+86 | 10 | 74+35-74+47 | 12 |
| Munkács utca | 75+27-75+39 | 12 | 76+87-76+99 | 12 |
| Máramarossziget utca | 77+72-77+91 | 19 | 79+33-79+52 | 19 |
| Szatmárnémeti utca | 78+62-78+80 | 18 | 80+22-80+40 | 18 |

A nagyjavítás a bal vágány esetén 142 vm-t, a jobb vágány esetén is 142 vm-t érint (összesen 284 vm).

A síntalpon felfekvő burkoló elemek erősen hámlottak, vasalatai elkorrodáltak, leváltak, mind a villamos, mind a közúti közlekedésre veszélyesek. A sínek talpai, a kapcsolószerek, alátétlemezek elkorrodáltak, nem látják el feladatukat, javításuk nehezen, vagy egyáltalán nem oldható meg biztonságosan. A közlekedtetni kívánt CAF villamosok nagyobb tengelyterhelése és alacsony járműszekrény-szerkezete halaszthatatlanná teszik a nagyjavítás elvégzését.

Vágánytengely távolság: 3,90m

Közlekedő villamosok: TW6000, Ganz csuklós.

Tervezett munkák:

A munkát a jelenlegi nyomvonalon, a jelenlegi magasságán kell elvégezni, az esetleges hibák korrigálásával.

A tárgyi zúzottköves szakaszok mindkét vágányát a földműig (alépítmény) kell elbontani.

A felújítandó vágányszakaszokban és a csatlakozó nyitott szakaszokon a tükör kialakítása és hengerezés után 500 kPa statikus teherbírású (az MSZ EN 14934 vagy MSZ EN 13164 szerinti minimum CC(2/1,5/50)180 tartós teherbírású minőségben) XPS lapterítést (pl. Austrotherm Top 50, Styrodur 4000, stb.) kell készíteni a keresztaljak alatti zónában. Ezt 4 cm-es vastagsággal, minimum az aljak hosszának megfelelő szélességben (2,40-2,50m) kell elhelyezni. Erre min. 90g/m2 súlyú, nem szőtt geotextília (esetleg min. 200 g/m2 súlyú egyéb geotextília) terítés után építendő az alsó ágyazat. A zúzottkő ágyazat teljes mennyisége új zúzottkőre cserélendő vagy a régi kőanyag mosás, újrarostálás után visszaépíthető, a hiányzó mennyiség pótlandó új anyaggal. Az új zúzottkő MSZ EN 13450:2003 (MÁV P-10813/2009) szerinti A vagy B osztályú lehet.

Tárgyi vágányszakaszok hézagnélküli felépítményét és a csatlakozó vágány felépítményét, 40 cm zúzottkő ágyazattal, feszített betonaljakkal, (pl. LM-S jelű vasbeton alj vagy ezzel egyenértékű), felépítménnyel kell megépíteni, 49E1 vagy M48 rendszerű sínekkel, rugalmas, alátétlemez nélküli (Skl-1,-14, …) leerősítéssel. A leerősítés acél alkatrészeinek nem festett, korrózióálló bevonattal kell rendelkezniük (csavar, rugó,…, pl. NiroTec). Az alkalmazandó műanyag sín-közbetétek rugóállandója max. 200kN/mm, vastagsága min. 6 mm.

A rugalmas kamraelemes szakaszokat aszfalt burkolatúra kell átépíteni. A sínfej külső oldalán a sk-20 mm magasságig érhet a gumielem, mely a sínfejtől min. 50 mm szélességben rendelkezésre kell, hogy álljon. A sínek oldalát rugalmas bitumenes kenés (fémekre alkalmazható, pl. Kemikál Bornit-S, Bitugél, … vagy ezzel egyenértékű) után - melyet a sínek mindkét oldalán és talpán alkalmazni kell – rugalmas síntalp gumival és kamraelemekkel kell ellátni a keréknek megfelelő helyet biztosító gumiprofillal, kiöntés nélkül. Itt a kapcsolószereket geotextília fedéssel vagy speciális műanyag sapkákkal kell letakarni. Vályúbőség (a kamraelemben) min. 42mm. A síndőlés 1:40. Aljtávolság 75 cm.

Az aljak felső síkja fölötti részen, valamint az úttesthez csatlakozó részeken a burkolat kialakítást 8cm beton (C10/12 F1 32) és 2x4cm hengerelt aszfalt (AC22 (F),AC11 m(F)) rétegrenddel kell elvégezni. A betonozás előtt a zúzottkő ágyazaton és az aljak fölött technológiai-fóliatakarást kell elhelyezni.

A forgalomba-helyezés előtt az új síneken revétlenítő síncsiszolást kell végezni.

A kivitelezés során a „Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások” című könyv megfelelő fejezeteinek előírásait kell figyelembe venni, kivéve ott ahol a diszpozíció másképp nem rendelkezik.

  - A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek

A munkát a jelenlegi nyomvonalon, a jelenlegi magasságán kell elvégezni az esetleges geometriai hibák előírások szerinti korrekciója mellett. A közúti forgalom miatt forgalomtechnikai terv szükséges.

  - A munka hatósági vonatkozása

A munka végzése nem hatósági engedély köteles.

  - Áramellátási és biztosítóberendezési munkák

A munka áramellátási és biztosító-berendezési létesítményeket nem érint.

- Mellékletek (helyszínrajzok)