Műszaki diszpozíció

Villamos vasúti hidakon, műtárgyakon, tartószerkezeteken hatósági előírásra vagy az üzembiztonságra irányuló statikai és célvizsgálatokra

A meglévő híd- és műtárgyszerkezetek állapot értékeléséhez és felújításának előkészítéséhez számos olyan szerkezeti és anyagjellemző ismerete szükséges, amely nem áll rendelkezésre a szokványos hídvizsgálatok eredményeként, vagy a meglévő tervek tanulmányozása alapján, esetenként eredeti tervek hányában. Ilyen körülmények között célirányos diagnosztikai vizsgálatokat kell végrehajtani lehetőleg a szerkezet legkisebb mértékű károsításával, a vizsgálat utáni szükséges helyreállítással. A műtárgyak korossága, műszaki állapota és élettartamot meghaladó volta indokolttá teszi a 2 méternél kisebb nyílású műtárgyak, az OVSZ II.-ben rögzített paraméterek szerinti megfeleltetését.

I. Vizsgálati követelmények, előírások:

Műtárgyak és tartószerkezetek statikai vizsgálatának végrehajtása, anyagvizsgálat, statikai számítás elvégzése, szakvélemény és hibatérkép készítése, javaslat a feltárt hibák kijavítására, amelyek kiterjednek a Vasúti Hídszabályzat IX. fejezetében (43/2002. PHMSZ utasítás (MÁV), KFF szám:428/0/2002.) előírt vizsgálati szempontokra, a H.4/2000. Utasítás szerinti felülvizsgálat (Közlekedési Főfelügyelet Közúti, Vasúti és Hajózási Főosztály, Vasúti Osztály 1094/2000.), ezen túlmenően figyelembe véve Országos Vasúti Szabályzat II. kötet Helyi közforgalmú vasutak 18/1998.(VII.3.), a Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások (Fővárosi Közlekedési felügyelet (IV-499/3/1999.) valamint az e-UT 07.01.12.:2011 Erőtani számítás, Közúti hidak tervezése, villamos vasúti terhek szabványokat és előírásokat.

Közúti terhet viselő hidak esetében a vizsgálatok elvégzése az Útügyi Műszaki Előírások alapján a Közúti Hídszabályzat szerint történjen. Az elkészítendő szakértői vélemény tartalmi követelménye meg kell hogy feleljen a Magyar Mérnöki Kamara ajánlásainak.

A villamos vonalakon a műtárgyak és elemeik vizsgálatánál az OVSZ II.- kötetben meghatározott tengelyterhelést és a tervezési sebességet kell figyelembe venni. A szakvélemény rendelkezzen részletes hibahely térképpel, amelyekről az anomáliák pontos helye meghatározható és tartalmazzon statikai számítást, élettartambecslést. Megrendelő a feltárt hiányosságok, hibák elhárításának lehetséges megoldásairól konkrét javaslatot, határidőt (pl. dúcolás/átépítés/megerősítés…; azonnal/egy hónapon belül/fél év/egy év stb.) és lehetőség szerint  költségbecslést kér. Vállalkozó szakértő a MÁV feletti villamos hidak esetében számoljon a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges járulékos költségekkel, mint MÁV vágányzár megkérése, feszültségmentesítés költsége, MÁV felsővezetéki vizsgálójármű igénybevétele.

Megrendelő a villamos/villamos keresztezési műtárgyak esetében előzetes egyeztetés alapján a szükséges vizsgálatokhoz térítésmentes feszültségmentesítést biztosít Vállalkozó szakértő részére.

II. Vizsgálatok körébe bevonható villamos vasúti műtárgyak, tartószerkezetek:

- különböző kialakítású, nyílású, méretű acél- és vasbeton anyagú vasúti hidak

- tégla, kő és beton anyagú boltozott vasúti hidak

- villamos vasúti aluljárók és U keretek

- gyalogos alul- és felüljárók és az ezekhez tartozó lépcsők

- különböző kialakítású átereszek, szárnyfalak, támfalak és bélésfalak

- hidak háttöltései

- hídfők és azok alapozásai

- hidak sarui

- kocsiszíni aknás vágányok vasúti terhelést viselő tartószerkezetei

- aknás vágány járósík terhelhetősége

- magasságkorlátozó védőkapuk, ütközőgerendák, közmű alagutak

- villamos vasúti pálya vízelvezető rendszer és azok tartozékai

III. Műtárgyak lehetséges célvizsgálatai:

- Geodéziai felmérés stabilitás vizsgálatára

- Háttöltések, vasúti töltések geotechnikai vizsgálata

- Próbaterhelési terv elkészítése, engedélyeztetése és végrehajtása

- Acélhidak fáradásvizsgálata, elvárható élettartam becslése, beavatkozások meghatározása

- Statikai felülvizsgálat és acél- és betonkorróziós állapot vizsgálattal

- Hegesztett hídszerkezetek teherviselő varratainak vizsgálata

- Töltéserózió, medererózió vizsgálat.

- Szerkezeti geometriai felmérés, anyagvizsgálat

- Egyéb, szükség szerinti célvizsgálatok:

  - Pl.: földrengés utáni, saru, ütközés utáni, áradás utáni, jármű pályaelhagyása vagy közúti jármű ütközése utáni, életet veszélyeztető elváltozások, üregelődések és egyéb havaria (árvíz, villámár…stb) esetek célvizsgálata.

  - Metallurgiai vizsgálat fémeken (anyagminőség, szilárdság, hegeszthetőség…stb.).

  - Magmina vételezéses anyagvizsgálat (kő, tégla és beton).

  - Betonkorrózió vizsgálata.

  - Talajmechanikai vizsgálat.

  - Roncsolásmentes szerkezetdiagnosztikai vizsgálat (szeizmikus, ultrahangos, szonikus stb.).

  - Roncsolásos, feltárásos vizsgálat állékonyság, geometriai méret vizsgálatához.

  - Georadar vizsgálat.

Megrendelő részéről a fenti vizsgálatok az elvárt és kimutatni kívánt eredmények érdekében összevonhatóak, kibővíthetőek, azok az egyedi megrendelésben kerülnek meghatározásra.

IV. Célvizsgálathoz kapcsolódó teljesítési követelmények:

A Vállalkozó szakértő részéről készített szakvélemény tartalmi követelménye a statikai számítás, a teherbírás igazolása, a vizsgálatok dokumentálása, fényképes állapot felmérés és vizsgálati jegyzőkönyv, helyszínrajz, keresztmetszeti rajz, hibatérkép, beavatkozás határidejének meghatározása, egyben adjon javaslatot a feltárt hiányosságok megszüntetésére a megrendeléstől függően költségbecsléssel. A szakvélemény szállítását Megrendelő 4 példányban papír alapon, 2 példányban DVD adathordozón kéri, de példányszámot ettől eltérően is meghatározhatja a megrendelőben.