Ajánlattevő által feltett kérdésekre adott válaszok

Savas akkumulátorok szállítása

(BKV Zrt. 15/T-042/11.)

Első kérdés:

Szükségünk lenne a kiírás második részében (helyhez kötött akkumulátorok) kiírt tételek geometriai méreteire.

Az első kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a B. részben megadott helyhez kötött savas akkumulátorok geometriai méreteit és súlyát az alábbi táblázatban adja meg:

| Anyag rövid neve | Rajzszám | Hosszúság (mm) | Szélesség (mm) | Teljes magasság (mm) | Súly (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akkumulátor Powersafe V | 6V/165/2 6V 173Ah | 296 | 204 | 234 | 34,10 |
| Akkumulátor Powersafe VE | 2VE310 2V 275 Ah | 142 | 208 | 260 | 18,50 |
| Akkumulátor Hoppecke power.bloc OPzV | 12V 3 power.bloc OPzV 150 12V 150Ah | 380 | 205 | 383 | 74,00 |

A fentiekben feltüntetett megnevezések és rajzszámok az Ajánlatkérő által jelenleg használt termékeket jelölik az akkumulátorok egyértelmű jellegének a meghatározása érdekében. Ajánlatkérő a megadott típussal egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező akkumulátorokra is elfogadja az ajánlatokat.

Második kérdés:

Az Ajánlati Dokumentáció 12. sz. melléklet „A” rész – Gépjármű savas akkumulátorok szállítása” táblázatban található típusok között van-e olyan tétel, melyet az Ajánlatkérő nem normál indító akkumulátorként használ, hanem munka- vagy meghajtó akkumulátorként, villamos berendezések működtetésére?

A második kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi akkumulátorokat nem indító akkumulátorként, hanem a villamosok villamos berendezéseinek működtetésére kívánja alkalmazni. Ez az alkalmazás nem jelent lényeges eltérést az indító akkumulátorokhoz képest, mert a töltés kimaradása esetén 200 A-t meghaladó áram terhelések fordulhatnak elő, a töltőberendezések pedig járműtípustól függően akár 120-150 A áramkorlát mellett tölthetik a telepeket, amelyek ettől az igénybevételtől nem károsodhatnak.

- Savas akkumulátor 12V, TW 6000, 180 Ah

- Savas akkumulátor 12V, 168 Ah

- Savas akkumulátor A412, 12V, 180Ah

Az utolsó tétellel szembeni követelmény a rázásállóság mellett a mélykisütéssel szembeni tolerancia.

Harmadik kérdés:

A pontos beazonosításhoz szükség lenne az „A” rész akkumulátorainak a pontos méreteire. Kérjük, hogy a méretekre vonatkozó kiegészítést megadni szíveskedjenek.

A harmadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az A. részben megadott gépjármű savas akkumulátorok geometriai méreteit az alábbi táblázatban adja meg. A méretek az Európai szabványnak megfelelőek és perem nélkül értendők.

| Anyag rövid neve | Rajzszám | Hosszúság (mm) | Szélesség (mm) | Teljes magasság (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Savas akkumulátor 12V | 150 Ah | 514 | 189 | 195 |
| Savas akkumulátor 12V | 215-225 Ah | 517 | 273 | 212 |
| Savas akkumulátor A 412, 12V | 180 Ah | 514 | 223 | 195 |
| Savas akkumulátor 12V | 180 Ah | 514 | 223 | 195 |
| Savas akkumulátor 12 V | 168 Ah | 514 | 223 | 195 |
| Zselés akkumulátor | 60 Ah | 232 | 173 | 204 |
| Savas akkumulátor 12V | 44 Ah | 210 | 175 | 175 |
| Savas akkumulátor 12V | 55 Ah | 241 | 175 | 175 |
| Savas akkumulátor 12V | 66 Ah | 278 | 175 | 175 |

A B. részben megadott helyhez kötött savas akkumulátorok geometriai méreteit és súlyát lásd az első kérdésre adott válasznál.

Negyedik kérdés:

A tárgyban szereplő pályázattal kapcsolatban az alábbi információra lenne szükségünk a korrekt beazonosíthatóság érdekében.

| Megnevezés | Rajzszám | Éves tervezett mennyiség (db) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Savas akkumulátor 12V | 150 Ah | 110 | Befoglaló méretek |
| Savas akkumulátor 12V | 215-225 Ah | 1008 |  |
| Savas akkumulátor A 412, 12V | 180 Ah | 80 | Befoglaló méretek |
| Savas akkumulátor 12V | 180 Ah | 116 | Befoglaló méretek |
| Savas akkumulátor 12 V | 168 Ah | 100 | Befoglaló méretek |
| Zselés akkumulátor | 60 Ah | 16 | Befoglaló méretek, felhasználási terület |
| Savas akkumulátor 12V | 44 Ah | 6 |  |
| Savas akkumulátor 12V | 55 Ah | 4 |  |
| Savas akkumulátor 12V | 66 Ah | 4 |  |

A negyedik kérdésre adott válasz:

A fenti akkumulátorok geometriai méreteit Ajánlatkérő a harmadik kérdésre adott válaszban megadta.

A 60 Ah-s zselés akkumulátorok a sorompók áramellátásának biztosításához szükségesek.