- SZÁMÚ FÜGGELÉK

BKV Zrt.

Angyalföld, Ferencváros, Baross, Kelenföld és Fogaskerekű kocsiszínekben, tetővizsgálat közbeni leesés ellen, tetővizsgáló pódiumok átalakításának és telepítésének tervezése

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ

2017.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK	3

2.	KÖTELEZŐ ALAPAJÁNLAT:	3

3.	A TERVEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK, OKIRATOK:	3

4.	KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK, KÖRÜLMÉNYEK:	22

5.	ÜTEMTERV	23

6.	FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A TERVEZÉSI TERÜLETTEL KAPCSOLATBAN	23

7.	A LESZÁLLÍTANDÓ DOKUMENTÁCIÓ RÉSZLETEZÉSE	23

8.	SZABVÁNYOK ÉS JOGSZABÁLYOK	23

Mellékletek:

-

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A műszaki előírások a szerződés követelményeinek bővítését, részletezését célozzák és semmi, ami a műszaki előírásban rögzített, nem csökkenti a szerződéses feltételek tartalmát, nem csökkenti a vállalkozó felelősségét az említett szerződésben vállalt bármilyen kötelezettsége alól.

### KÖTELEZŐ ALAPAJÁNLAT:

  - A BKV Zrt. kiviteli terveket nem biztosít. Az Ajánlattévő a szükséges kiviteli terveket, számításokat, kiegészítő előírásokat, és egyéb a megvalósításhoz szükséges dokumentumokat a Vállalkozónak kell elkészíteni úgy, hogy ezek tartalma ne legyen ellentmondásban az érvényben lévő rendeletekben és előírásban foglaltakkal.

  - Az Ajánlattevők ajánlatának teljes egészében meg kell egyezni az ajánlati dokumentációban előírtakkal. Az árajánlatot a beépítésre kerülő főbb anyagok, berendezések típusának megjelölésével kell benyújtani.

### A TERVEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK, OKIRATOK:

  - Tervezéssel érintett telephelyek:

BKV Zrt. Angyalföld Járműfenntartó Üzem	 1043 Budapest, Pozsonyi utca 1.

hrsz.:72455

BKV Zrt. Ferencváros Járműfenntartó Üzem	 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 7.

hrsz.:38276

BKV Zrt. Fogaskerekű Járműfenntartó Üzem 1145 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 14-16

hrsz.:6835/8

BKV Zrt. Baross Járműfenntartó Üzem 1089 Budapest, Baross utca 132

hrsz.:35397

BKV Zrt. Kelenföldi Járműfenntartó Üzem 1115 Budapest, Bartók Béla út 133.

hrsz.:3349

  - A munka jellege: értéknövelő felújítás, építési beruházás

  - A tervek elkészültének és az engedélyek beszerzésének kívánt időpontja:

BMR kiadásától számított 3 hónap.

A beruházás célja:

- 3.1-es pontban felsorolt telephelyeken, a járműátcsoportosításokból eredő megváltozott szervizelés viszonyok, illetve munkavédelmi hiányosságok miatt, a villamosok tetején, és oldalaknás területen végzett karbantartási munkák biztonságossá tétele érdekében, a tetőszerelő pódiumok, ellenoldali korlátok és oldalaknák lefedésének átalakítása szükséges. Valamint bizonyos esetekben a pódiumok, ellenoldali korlátok és billenő aknafedelek hiányában, ezek kialakítása szükséges.

Az elvégzendő munka leírása:

- Tetővizsgálat közbeni leesés ellen, tetővizsgáló pódiumok átalakításának és kialakításának tervezése, különböző telephelyeken. Oldalakna lefedések kiviteli szintű engedélyeztetési teveink elkészítése, engedélyeztetés lebonyolítása.

Szakhatósági (NKH) engedélyezési tervek 312/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben és a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendeletben előírt tartalommal, különösen:

- Tartószerkezetek (statikai számításokat is mellékelve)

- Gépészet

- Vasút villamosság

- Engedélyezési eljárás lefolytatása, a szükséges dokumentumok beszerzésével, szakhatósági és hatósági (NKH) egyeztetések elvégzésével.

Építési műszaki kivitelezési tervek 191/2009.(IX.11.) Korm. rendeletben előírt tartalommal, különösen:

- Tartószerkezetek (statikai számításokat is mellékelve)

- Gépészet

- Vasút villamosság

- Munkavédelmi tervfejezet elkészítése, kockázat elemzéssel

- Mérnökár képzés, TERC alapú, árazatlan, tételes költségvetés kiírás, egységes szerkezetben minden szakmai rész

Komplett engedélyezési tervdokumentáció elkészítése

- tervzsűrire 1 pld digitálisan és 1 pld papír alapon

- a tervzsűri alapján javított végleges terveket az engedélyezéshez szükséges + 1 pld-ban papíralapon, 2 pld. CD-n dwg. és pdf. formátumban kell átadni, valamint az engedélyező hatóság által záradékolt terveket 3 pld-ban.

Komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése

- az engedély beszerzését követően tervzsűrin kerül elfogadásra. A kiviteli terveket 3 pld. papíralapon, 2 pld. CD-n dwg. és pdf. formátumban kell átadni.

- TERC alapú, árazatlan, tételes költségvetés kiírás, egységes szerkezetben minden szakmai rész

A benyújtandó munkarészek készítése során a 9. pontban felsorolt szabványoknak és jogszabályoknak kell megfelelni.

Tervezési alapadatok:

Angyalföld Járműfenntartó Üzem, tervezés:

- Csarnok épület 1-es 2-es vágány tetőn végzett munkák leesés elleni védelme: a budapesti Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi szakigazgatási szerve helyszíni ellenőrzése során a tetőn végzett munkák leesés ellenei védelmének hiányát állapította meg, ennek következtében azonnali hatállyal részlegesen megtiltotta a munkavégzést az üzemben, valamint bírságot szabott ki. Jelenleg drótkötélpálya és beülő alkalmazásával folynak a tetőn végzett munkálatok, ennek a megoldásnak sajátos hátránya, hogy az egyéni védőeszközök használata a munkavégzést erősen korlátozza. A tetőn végzett munkák során biztosítandó leesés elleni védelmet, megnyugtatóan, a kollektív védelmet biztosító korlátrendszer tudna nyújtani. A munkavégzéshez szükséges alkatrészek, szerszámok jármű tetejére való feljuttatása megoldott, a tetőn való munkához pódiumok vannak kialakítva, melyek lehetővé teszik a járművek tetejére való feljutást, és az egyik oldalon bizonyos mértékig védelmet nyújt a leesés ellen. Pódiummal nem védett oldalon ellenoldali korlátok kialakítása szükséges, amely megvalósításához tervdokumentáció elkészítése és kivitelezése indokolt.

Üzemeltett járműtípus: T5C5

A jármű tetején alapvetően az alábbi munkák kerülnek elvégzésre:

Járműtetők vizsgálata, javítása

Áramszedő javítása

Ellenállás javítása, cseréje

Elektromos készülékek javítása, cseréje

Tetős sérülések javítása

Tervezés és során a következőknek kell megfelelnie az elkészült munkahelynek:

- Kocsi álláshelyenként a tetőn tartózkodót, munkát végzőt akadályozza meg a leesésben. A munkát végzőt csak a jármű szélein korlátozhatja a mozgásában a védőszerkezet. A teljes villamos tető területén biztosítani kell a munkavégzés lehetőségét.

- A kialakításra kerülő korlátrendszer csak úgy lóghat a villamos űrszelvényébe, ha az használat után kihajtással, eltolással kikerül a szerelvényből

- A mozgatható korlátrendszer esetén mindkét véghelyzetet mechanikusan reteszelni kell. Alaphelyzetnek kell tekinteni a villamos járműközlekedését üzemszerűen lehetővé tévő, azt semmiképpen sem zavaró állapotot, elektromos reteszelés kiépítése szükséges, mely a nem alaphelyzetben lévő korlátelemek esetén a felsővezetéket feszültségmentesíti.

- A mozgatható korlátrendszert úgy kell kialakítani, hogy a védelem mind a kinyitás mind a becsukás során a műveletet végző dolgozót is védje meg a leeséstől. Leesés veszélyének kitett helyet 2 m-nél kisebb távolságra megközelíteni nem lehet, még mozgatható elemek működtetése során sem.

- Az újonnan telepítésre kerülő elemek vonatkozásában valamennyi új felfogatási, rögzítési pont létesítésénél vizsgálni kell a meglévő felfogató elem teherbíró képességét, statikai megfelelősségét is.

- Amennyiben tartóoszlopok alkalmazása szükséges, azok helyének kijelölésénél figyelembe kell venni azt, hogy azok, a villamosok karbantartásával kapcsolatos munkafolyamatokat csak a legszükségesebb mértékben akadályozzák, elhelyezésük az üzemeltetővel történő egyeztetés után (annak egyetértése mellet) véglegesíthető.

- A rendszer tervezésekor törekedni kell arra, hogy a biztonságos munkavégzést lehetővé tevő korlátrendszer minél egyszerűbben, a lehető legkevesebb a gyakorlatban „kihagyható” lépés közbeiktatásával legyen üzembe helyezhető. A gyakorlatban „kihagyható” elemek kezelését vagy automatizálni kell (motoros működtetés) vagy reteszfeltételekkel kell kikényszeríteni azok alkalmazását. (A járművégeken, illetve a járműszűkítések fölött kihajtható korlátelemek tipikusan ilyenek.)

- A leesés elleni védelmet a már meglévő pódiumok mellett is vizsgálni kell, és az átlépésnél jelentkező rést a lehető legkisebbre kell csökkenteni.

- A kialakításra kerülő korlátrendszer feleljen meg minden vonatkozó törvényi előírásnak és szabványnak

- Tervek, dokumentációk, érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítése.

- Udvar forgódaru munkaterülete: a forgódaruval végzik a járművek áramszedő cseréjét. A villamosok tetejére való feljutást, és a munkafolyamathoz szükséges szerszámok feljutatását a tetőre, hiányzó pódium segítségével lehetne megoldani. A budafoki kocsiszínben elbontott áramszedő vizsgáló pódium telepítésével, munkavédelmi szempontból megdelelő körülmények között lehetne végezni a tetőn folyó munkákat.

Tervezés során a következőknek kell megfelelnie az elkészült munkahelynek:

  - Tűzihorganyzott zártszelvényes anyagfelhasználással, benyúlás ellen munkavédelmi fémhálóval, a korlátok boka-, térd- és felsőléccel.

- Biztosítani szükséges a tető szintjére való biztonságos feljutást. A feljutást illetéktelen, vagy nem feszültségmentesített állapotban történő használat ellen mechanikusan gátolni szükséges.

- A javításhoz szükséges alkatrészek, szerszámok a jármű tetejére történő feljuttatását meg kell oldani.

- Biztosítani kell a forgódaru munkatartományában annak akadálymentes használatát, úgy, hogy az állványrendszer az emelési tevékenység közben a feladatot elvégzőt a leesés ellen megvédje.

- A kocsi álláshelyén a tetőn tartózkodó, munkát végző dolgozót akadályozza meg a leesésben a korlátszerkezet. A munkát végzőt csak a jármű szélein korlátozhatja a mozgásban a védőszerkezet. A villamos tetején az áramszedő környezetében kell biztosítani az akadálymentes munkavégzés lehetőségét.

- A kialakításra kerülő korlátrendszer csak úgy lóghat a villamos űrszelvényébe, ha az használat után kihajtással, eltolással kikerül a szelvényből. Mind kihajtott, mind behajtott állapotban reteszelni szükséges a mozgatható korlátelemeket, amelyek a felsővezeték feszültség alá helyezésével is szerkezeti függésben kell, hogy álljanak.

- A mozgatható korlátrendszer esetén mindkét véghelyzetet mechanikusan reteszelni kell. Alaphelyzetnek kell tekinteni a villamos járműközlekedését üzemszerűen lehetővé tévő, azt semmiképpen sem zavaró állapotot, elektromos reteszelés kiépítése szükséges, mely a nem alaphelyzetben lévő korlátelemek esetén a felsővezetéket feszültségmentesíti.

- Mozgatható korlátrendszert úgy kell kialakítani, hogy a védelem mind az építés, mind az elbontás során a munkát végző dolgozót is védje meg a leeséstől.

- A kialakításra kerülő korlátrendszer feleljen meg minden vonatkozó törvényi előírásnak és szabványnak. Minimális magassági mérete 2m. A védőkorlátot plexivel sűrű drótfonattal, vagy egyéb hasonló módon az átnyúlás ellen biztosítani kell.

- Tervek, dokumentációk, érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítése.

Ferencváros Járműfenntartó Üzem, tervezés:

- I. csarnok 1. vágány mellett TW6000-es tetőn végzendő munkához pódium és ellenoldali korlát kialakítása: OMMF az elmúlt időszakban a kocsiszínekben ellenőrzéseket végzett, melyről határozatot adott ki. A határozatban rögzítette a tetőn végzett munkafolyamatok során a leesés elleni védelem kialakításának szükségességét. A határozatban leírtaknak és a vonatkozó szabályoknak való megfelelés érdekében, a többi kocsiszínben már megvalósult biztosítás kiépítésének folytatása indokolt.

2015-től megrendelő igények nyomán történ járműátcsoportosítás miatt a kocsiszínben TW6000 típusú járművek műszaki üzemeltetését is biztosítani kell.  A 4-es 5-ös vágány közötti pódium méretei a Ganz-csuklós járművek karbantartásához lett kialakítva és nem férnek be a pódium mellé. Ezért az 1. vágány mellett, tetőszerelő pódium és leesés elleni védelem kialakítása szükséges.

Üzemeltetett járműtípusok: ICS, KCSV, TW6000, mozdony, hógép, nosztalgia

A jármű tetején alapvetően az alábbi munkák kerülnek elvégzésre:

Járműtetők vizsgálata, javítása

Áramszedő javítása

Ellenállás javítása, cseréje

Elektromos készülékek javítása, cseréje

Tetős sérülések javítása

Tervezés során a következőknek kell megfelelnie az elkészült munkahelynek:

- Az 1. vágány végén egy kocsi hosszában (kb.30m) járműtető vizsgáló pódium létesítése lépcsővel és ellenoldali korláttal, hógép, mozdony, nosztalgia jármű, TW6000 és Ganz-csuklós típusokhoz. Járműtető vizsgálathoz a magasban történő biztonságos munkavégzés feltételeit kell megteremteni, illetve a leesés elleni védelmet a tetővizsgáló pódium biztosításával, megfelelő kialakításával.

- Biztosítani szükséges a tető szintjére való biztonságos feljutást. A feljutást illetéktelen, vagy nem feszültségmentesített állapotban történő használat ellen mechanikusan gátolni szükséges.

- A javításhoz szükséges alkatrészek, szerszámok a jármű tetejére történő feljuttatását meg kell oldani, a lehetőség szerinti legszélesebb lépcső és pódium kialakítással.

  - Tűzihorganyzott zártszelvényes anyagfelhasználással, benyúlás ellen munkavédelmi fémhálóval, a korlátok boka-, térd- és felsőléccel.

  - A pódium a mennyezetről függesztett kialakítással, az alatta húzódó közlekedési utak biztosítása érdekében

  - A vágányszakasz leválasztása és elektromos szakaszkapcsoló kiépítése, reteszfeltételek kialakítása.

- Kocsi álláshelyenként a tetőn tartózkodót, munkát végzőt akadályozza meg a leesésben. A munkát végzőt csak a jármű szélein korlátozhatja a mozgásában a védőszerkezet. A teljes villamos tető területén biztosítani kell a munkavégzés lehetőségét.

- A kialakításra kerülő korlátrendszer csak úgy lóghat a villamos űrszelvényébe, ha az használat után kihajtással, eltolással kikerül a szerelvényből

  - Oldalkorlátba csukható véglezáró korlátok a felsorolt járműtípushoz illesztéssel

- A mozgatható korlátrendszer esetén mindkét véghelyzetet mechanikusan reteszelni kell. Alaphelyzetnek kell tekinteni a villamos járműközlekedését üzemszerűen lehetővé tévő, azt semmiképpen sem zavaró állapotot, elektromos reteszelés kiépítése szükséges, mely a nem alaphelyzetben lévő korlátelemek esetén a felsővezetéket feszültségmentesíti.

- A mozgatható korlátrendszert úgy kell kialakítani, hogy a védelem mind a kinyitás mind a becsukás során a műveletet végző dolgozót is védje meg a leeséstől. Leesés veszélyének kitett helyet 2 m-nél kisebb távolságra megközelíteni nem lehet, még mozgatható elemek működtetése során sem.

- Az újonnan telepítésre kerülő elemek vonatkozásában valamennyi új felfogatási, rögzítési pont létesítésénél vizsgálni kell a meglévő felfogató elem teherbíró képességét, statikai megfelelősségét is.

- Amennyiben tartóoszlopok alkalmazása szükséges, azok helyének kijelölésénél figyelembe kell venni azt, hogy azok, a villamosok karbantartásával kapcsolatos munkafolyamatokat csak a legszükségesebb mértékben akadályozzák, elhelyezésük az üzemeltetővel történő egyeztetés után (annak egyetértése mellet) véglegesíthető.

- A rendszer tervezésekor törekedni kell arra, hogy a biztonságos munkavégzést lehetővé tevő korlátrendszer minél egyszerűbben, a lehető legkevesebb a gyakorlatban „kihagyható” lépés közbeiktatásával legyen üzembe helyezhető. A gyakorlatban „kihagyható” elemek kezelését vagy automatizálni kell (motoros működtetés) vagy reteszfeltételekkel kell kikényszeríteni azok alkalmazását. (A járművégeken, illetve a járműszűkítések fölött kihajtható korlátelemek tipikusan ilyenek.)

- A kialakításra kerülő korlátrendszer feleljen meg minden vonatkozó törvényi előírásnak és szabványnak

  - Tervek, dokumentációk, érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítése.

  - Csarnok 4-es és 5-ös vágány közötti tetővizsgáló pódium melletti és ellenoldali korlát függőleges és vízszintes meghosszabbítása: a 4-es és 5-ös vágány közötti tetővizsgáló és a vágányok melletti ellenoldali korlát 1997-ben épült KCSV7 típusú villamosok karbantartásához. A jelenlegi 2,5-2,5 kocsiállás meghosszabbítása szükséges a vágányok mellett 3-3 járműhossz vizsgálatához. A felülről felfüggesztett ellenoldali korlát alja túl magasan van, munkavédelmi szempontból nem megfelelő. A pódium melletti és a két ellenoldali korlát függőleges és vízszintes meghosszabbítása szükséges.

Tervezés során a következőknek kell megfelelnie az elkészült munkahelynek:

  - 4-es vágányon ICS és KCSV villamosokhoz kell igazítani a korlátokat

  - 5-ös vágányon ICS, KCSV és TW6000-es villamosokhoz kell igazítani a korlátokat

  - Szükséges átalakítások, a pódium oldali korlát függőleges toldása mindkét vágány mellett a teljes pódium hosszában, meglévő korláttal azonos szelvényben.

- A leesés elleni védelmet a már meglévő pódiumok mellett is vizsgálni kell, és az átlépésnél jelentkező rést a lehető legkisebbre kell csökkenteni.

  - Az ellenoldali korlát toldása mindkét vágány mellett a korlát teljes hosszában, a korláttal azonos zártszelvénnyel.

- A kialakításra kerülő korlátrendszer feleljen meg minden vonatkozó törvényi előírásnak és szabványnak

- Megvizsgálni, a két vágány külön szakaszolhatóságának lehetőségét. Ehhez munkabiztonsági, életvédelmi követelmény, hogy a pódiumon tartózkodó munkavállaló benyúláskor ne érinthesse a feszültség alatt álló vezetéket, feszültség alatti mozgó jármű áramszedőjét és ne léphessen ki az ilyen járműtetőre.

  - Tervek, dokumentációk, érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítése

Fogaskerekű Járműfenntartó Üzem, tervezés:

- „A” csarnok épület, emelő műhely részben leesés elleni védelem kialakítása:

Budapesti Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi szakigazgatási szerve helyszíni ellenőrzése során a tetőn végzett munkák leesés ellenei védelmének hiányát állapította meg, ennek következtében azonnali hatállyal részlegesen megtiltotta a munkavégzést az üzemben, valamint bírságot szabott ki. Jelenleg drótkötélpálya és beülő alkalmazásával folynak a tetőn végzett munkálatok, ennek a megoldásnak sajátos hátránya, hogy az egyéni védőeszközök használata a munkavégzést erősen korlátozza. A tetőn végzett munkák során biztosítandó leesés elleni védelmet, megnyugtatóan, a kollektív védelmet biztosító korlátrendszer tudna nyújtani. A munkavégzéshez szükséges alkatrészek, szerszámok jármű tetejére való feljuttatása nem megoldott, a tetőn való munkához pódiumot kell kialakítani, mely lehetővé teszi a járművek tetejére való feljutást, és az egyik oldalon bizonyos mértékig védelmet nyújt a leesés ellen. Pódiummal nem védett oldalon ellenoldali korlát kialakítása szükséges, amely megvalósításához tervdokumentáció elkészítése és kivitelezése indokolt.

Üzemeltett járműtípus: SGP fogaskerekű

A jármű tetején alapvetően az alábbi munkák kerülnek elvégzésre:

Járműtetők vizsgálata, javítása

Áramszedő javítása

Ellenállás javítása, cseréje

Elektromos készülékek javítása, cseréje

Tető, tetőszerelvények és vízlevezető tisztítása, sérülések javítása

Emelő műhelyben nincs felsővezeték.

A műhelyben elenyésző esetben fordul elő más járműtípuson végzett munka.

Tervezés során a következőknek kell megfelelnie az elkészült munkahelynek:

- Biztosítani szükséges a tető szintjére való biztonságos feljutást. A feljutást illetéktelen, vagy nem feszültségmentesített állapotban történő használat ellen mechanikusan gátolni szükséges.

- A javításhoz szükséges alkatrészek, szerszámok a jármű tetejére történő feljuttatását meg kell oldani.

  - Tűzihorganyzott zártszelvényes anyagfelhasználással, benyúlás ellen munkavédelmi fémhálóval, a korlátok boka-, térd- és felsőléccel.

  - Oldalkorlátba csukható véglezáró korlátok a felsorolt járműtípushoz illesztéssel.

- Kocsi álláshelyenként a tetőn tartózkodót, munkát végzőt akadályozza meg a leesésben. A munkát végzőt csak a jármű szélein korlátozhatja a mozgásában a védőszerkezet. A teljes tető területén biztosítani kell a munkavégzés lehetőségét.

- Biztosítani kell a forgódaru munkatartományában annak akadálymentes használatát, úgy, hogy az állványrendszer az emelési tevékenység  közben a feladatot elvégzőt a leesés ellen megvédje.

- A kialakításra kerülő korlátrendszer csak úgy lóghat a villamos űrszelvényébe, ha az használat után kihajtással, eltolással kikerül a szelvényből

- A mozgatható korlátrendszert úgy kell kialakítani, hogy a védelem mind a kinyitás mind a becsukás során a műveletet végző dolgozót is védje meg a leeséstől.

- Az újonnan telepítésre kerülő elemek vonatkozásában valamennyi új felfogatási, rögzítési pont létesítésénél vizsgálni kell a meglévő felfogató elem teherbíró képességét, statikai megfelelősségét is.

- Amennyiben tartóoszlopok alkalmazása szükséges, azok helyének kijelölésénél figyelembe kell venni azt, hogy azok, a karbantartással kapcsolatos munkafolyamatokat csak a legszükségesebb mértékben akadályozzák, elhelyezésük az üzemeltetővel történő egyeztetés után (annak egyetértése mellet) véglegesíthető.

- A rendszer tervezésekor törekedni kell arra, hogy a biztonságos munkavégzést lehetővé tevő korlátrendszer minél egyszerűbben, a lehető legkevesebb a gyakorlatban „kihagyható” lépés közbeiktatásával legyen üzembe helyezhető. A gyakorlatban „kihagyható” elemek kezelését vagy automatizálni kell (motoros működtetés) vagy reteszfeltételekkel kell kikényszeríteni azok alkalmazását. (A járművégeken, illetve a járműszűkítések fölött kihajtható korlátelemek tipikusan ilyenek.)

- Eltolható vagy kiforgatható korlátrész kialakítása, mely emelési feladat során lehetővé teszi az akna mellé telepített forgódaru befordulását a jármű űrszelvényébe

- A kialakításra kerülő korlátrendszer feleljen meg minden vonatkozó törvényi előírásnak és szabványnak

  - Tervek, dokumentációk, érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítése.

- „A” épület, emelő műhely részben forgódaru, és a hozzátartozó leesés elleni védőrendszer:

A fogaskerekű tetején elhelyezett áramszedő és tetőellenállások le-, illetve felszereléséhez szükséges forgódaru telepítése.

Tervezés során a következőknek kell megfelelnie az elkészült munkahelynek:

    - A forgódaruval szemben támasztott követelmények:

      - Legnagyobb teherbírás: 500 kg

- Legkisebb emelési magasság:3m

- Legkisebb elfordulási szög:180 fok

- Legkisebb elfordulási sugár:1m

- Konzol kinyúlás minimum:4m

- Konzol kinyúlás maximum:6m

- Biztosítani kell a forgódaru munkatartományában annak akadálymentes használatát, úgy hogy az korlátrendszer az emelési tevékenység közben a feladatot elvégzőt leesés ellen megvédje.

- Eltolható vagy kiforgatható korlátrész kialakítása, mely emelési feladat során lehetővé teszi az akna mellé telepített forgódaru befordulását a jármű űrszelvényébe.

Baross Járműfenntartó Üzem, tervezés:

- Csarnok épület 1-es, 2-es, 4-es vágány leesés elleni védelem kialakítása, 1-es vágány oldalaknák lefedése: Budapesti Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi szakigazgatási szerve helyszíni ellenőrzése során a tetőn végzett munkák leesés ellenei védelmének hiányát állapította meg, ennek következtében azonnali hatállyal részlegesen megtiltotta a munkavégzést az üzemben, valamint bírságot szabott ki. Jelenleg drótkötélpálya és beülő alkalmazásával folynak a tetőn végzett munkálatok, ennek a megoldásnak sajátos hátránya, hogy az egyéni védőeszközök használata a munkavégzést erősen korlátozza.

A CAF villamosok beszerzésével és forgalomba állásával összefüggésben a villamos járműkiadásban és telephelyi elosztásban is jelentős változások történtek. Az üzem területén Ganz-csuklós, KCSV7, valamint TW6000 villamos típusok üzemeltetésével bővül a szervízelt járművek választéka. A tetőn végzett munkák során biztosítandó leesés elleni védelmet, megnyugtatóan, a kollektív védelmet biztosító korlátrendszer tudna nyújtani. A munkavégzéshez szükséges alkatrészek, szerszámok jármű tetejére való feljuttatása megoldott, a tetőn való munkához pódiumok vannak kialakítva, melyek lehetővé teszik a járművek tetejére való feljutást, és az egyik oldalon bizonyos mértékig védelmet nyújt a leesés ellen. Pódiummal nem védett oldalon ellenoldali korlátok kialakítása szükséges, amely megvalósításához tervdokumentáció elkészítése és kivitelezése indokolt.

Üzemeltett járműtípusok: T5C5,KCSV7,Ganz-csuklós,TW6000

A jármű tetején alapvetően az alábbi munkák kerülnek elvégzésre:

Járműtetők vizsgálata, javítása

Áramszedő javítása

Ellenállás javítása, cseréje

Elektromos készülékek javítása, cseréje

Tetős sérülések javítása

A csarnok 1-es, 2-es vágány, B csarnok 4-es vágány:

A munkavégzéshez szükséges alkatrészek, szerszámok jármű tetejére való feljuttatása megoldott, a tetőn való munkához pódiumok vannak kialakítva, melyek lehetővé teszik a járművek tetejére való feljutást, és az egyik oldalon bizonyos mértékig védelmet nyújt a leesés ellen. Ugyanakkor az ellenoldali korlát hiányában a pódiummal nem védett oldalon jelentős a leesési veszély mértéke. Ezért ellenoldali korlátrendszer kialakítása szükséges. Valamint a járműszerelvény csatolt kocsijai között, a szerelvények végeinél is korláttal megoldott védelem szükséges.

Tervezés során a következőknek kell megfelelnie az elkészült munkahelynek:

- Kocsi álláshelyenként a tetőn tartózkodót, munkát végzőt akadályozza meg a leesésben. A munkát végzőt csak a jármű szélein korlátozhatja a mozgásában a védőszerkezet. A teljes villamos tető területén biztosítani kell a munkavégzés lehetőségét.

- A kialakításra kerülő korlátrendszer csak úgy lóghat a villamos űrszelvényébe, ha az használat után kihajtással, eltolással kikerül a szelvényből

- A mozgatható korlátrendszert úgy kell kialakítani, hogy a védelem mind a kinyitás mind a becsukás során a műveletet végző dolgozót is védje meg a leeséstől.

- Az újonnan telepítésre kerülő elemek vonatkozásában valamennyi új felfogatási, rögzítési pont létesítésénél vizsgálni kell a meglévő felfogató elem teherbíró képességét, statikai megfelelősségét is.

- Amennyiben tartóoszlopok alkalmazása szükséges, azok helyének kijelölésénél figyelembe kell venni azt, hogy azok, a villamosok karbantartásával kapcsolatos munkafolyamatokat csak a legszükségesebb mértékben akadályozzák, elhelyezésük az üzemeltetővel történő egyeztetés után (annak egyetértése mellet) véglegesíthető.

- A rendszer tervezésekor törekedni kell arra, hogy a biztonságos munkavégzést lehetővé tevő korlátrendszer minél egyszerűbben, a lehető legkevesebb a gyakorlatban „kihagyható” lépés közbeiktatásával legyen üzembe helyezhető. A gyakorlatban „kihagyható” elemek kezelését vagy automatizálni kell (motoros működtetés) vagy reteszfeltételekkel kell kikényszeríteni azok alkalmazását. (A járművégeken, illetve a járműszűkítések fölött kihajtható korlátelemek tipikusan ilyenek.)

- A leesés elleni védelmet a már meglévő pódiumok mellett is vizsgálni kell, és az átlépésnél jelentkező rést a lehető legkisebbre kell csökkenteni a technológiailag lehetséges legszélsőségesebb értékeket (pl. legnagyobb alkalmazott kerékátmérőjű T5C5 villamos teljesen kirugózott állapotban) is figyelembe véve.

- A védőkorláton oldalanként legalább 6 helyen, az üzemeltetésre kerülő kocsik adottságainak megfelelően átjáró ajtókat kell felszerelni.

- Tűzihorganyzott zártszelvényes anyagfelhasználással, benyúlás ellen munkavédelmi fémhálóval, a korlátok boka-, térd- és felsőléccel.

  - Tervek, dokumentációk, érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítése.

  - A kialakításra kerülő korlátrendszer feleljen meg minden vonatkozó törvényi előírásnak és szabványnak.

- A Csarnok épület 1-es vágány oldalaknák lefedése:

Baross Járműfenntartó Üzem csarnok épület 1-es vágány oldalaknával a T5C5 villamosokhoz specifikált munkaterület. A villamos vizsgálat során elengedhetetlen feladat az ajtók vizsgálata, mely során az ajtók nyitott helyzetében az oldalaknába esést egy felnyitható rámpa akadályozza meg. A TW6000 villamosok ajtókiosztása jelentősen eltér a T5C5 villamosok ajtókiosztásától, így a rámpák helyzete és száma nem megfelelő. Ugyanakkor a készülékszekrények, kerekek, sínféktörzs szerelése az oldalaknából ideális. Mindkét tevékenység időben elválasztott biztonságos elvégzését a jármű teljes hosszában, hidraulikusan működtetett biztonsági rács segítségével lehetne elvégezni.

Tervezés során a következőknek kell megfelelnie az elkészült munkahelynek:

- Az oldalakna fedő rácsok (továbbiakban: rácsok) az 1-es vágány mindkét oldalán az oldalaknák teljes hosszában fedjék le az oldalaknát.

- A rácsok függőleges és vízszintes helyzetbeli mozgatása gépesített legyen és a két véghelyzetben reteszelt.

- A rácsok mozgatásának vezérlését oldalanként kell megoldani úgy, hogy a kezelőnek a mozgatott rácsra jó rálátása legyen és a mozgatást bármelyik pozícióban vész leállítással meg lehessen szakítani.

- A rács vízszintes helyzetében meg kell  oldani az oldalakna lépcsőjének rács oldal felöli leesés elleni védelmét.

- A rács vágánnyal párhuzamos hossz kiosztásában igazodjon az üzemeltetett járműtípusok hosszához és ezen kiosztásokat villamos specifikusan lehessen működtetni, biztosítva az aknába esés elleni védelmet.

- A 2-es vágány felöli oldalon az aknába esést megakadályozó korlátot kell kialakítani

- Egy rácselemnek méretezése során legalább 500kg terhelést kell elbírnia.

- Nyitott állapotában az oldalaknában végezhető szerelési, karbantartási munka. Ilyenkor a felnyitott fedélsor korlátként biztonságosan megakadályozza az aknába való lezuhanást.

- Az rácsok mozgás közben ne kerüljenek a jármű űrszelvényébe, hogy az aknafedelek akkor is működtethetők legyenek, ha a vágányon jármű áll.

- A mozgatott aknafedelek a kezelőegységen levő nyomógombsorral választhatók ki. A „Fel” – „Le” nyomógombok megnyomásával a kiválasztott elemek egyidejűleg felnyílnak vagy lecsukódnak.

- A berendezés a mozgások megkezdése előtt hangjelzést, működés közben villogó sárga fényjelzést adjon.

- Az aknafedelek nyitását hidraulikus munkahengerrel mozgatott karos mechanizmus végzi.

- Fedél konstrukció kialakítása megfeleljen annak a feltételnek, miszerint sem zárt, sem nyitott állapotában nem alakulhat ki balesetveszélyes rés a sín-fedél ill. fedél-aknaperem között.

- A rácsok járófelülete horganyzott járórács, az egyéb szerkezeti elemek festettek. A balesetveszélyes élek fekete-sárga csíkozással legyenek ellátva.

- A kialakításra rácsok feleljen meg minden vonatkozó törvényi előírásnak és szabványnak

- Tervek, dokumentációk, érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítése.

Kelenföld Járműfenntartó Üzem, tervezés:

Kelenföld villamos kocsiszín a Ganz-csuklós villamos típuscsalád üzemeltetésének igényei szerinti technológiai eszközökkel került kiépítésre. Budafok kocsiszín rekonstrukciója miatti járműátcsoportosítás során a telepen csatolt Tátra típuscsalád karbantartását is biztosítani kell. Ezért a kocsiszínben a következő átalakításokra van szükség.

  - A 7/1 vágányszakaszhoz tetővizsgáló pódium és billenő aknafedél kialakítása, 7/2-7/3 vágányszakaszoknál a pódium és fellépők módosítása. 15-16. vágányoknál billenő aknafedél kialakítása, 15-16. vágányok tetővizsgáló pódium módosítása. A 10. vágánynál áramszedő cserélő pódium mindkét oldali korlát meghosszabbítása.

Az I. csarnok 7. vágány közép- és oldalaknás kialakítású a napi vizsgálatok, javítások elvégzéséhez. A vágány három vágányszakaszból áll. 3db Ganz-csuklós jármű fogadására. Tetővizsgáló pódium az első 7/1 szakaszon nincs, az 7/2 középső és 7/3 hátsó vágányszakaszon van. A napi 6db vizsgálatköteles és rendkívüli javítást igénylő Járműből csak 2db-on tudják egyszerre elvégezni a tetővizsgálatot is. Emiatt naponta többször kell a kocsikat megcserélni, ami időkieséssel és megnövekedett munkabiztonsági kockázattal jár.  A csatolt Tátra típuscsalád karbantartása során biztosítani kell annak tetővizsgálatát is. A 7/2,7/3 vágányokon kiépített pódium mellett nem fér el a T5C5 járműtípus, itt tetővizsgálat jelenleg nem lehetséges.

Üzemeltett járműtípus: T5C5, ICS, KCSV

A jármű tetején alapvetően az alábbi munkák kerülnek elvégzésre:

Járműtetők vizsgálata, javítása

Áramszedő javítása

Ellenállás javítása, cseréje

Elektromos készülékek javítása, cseréje

Tetős sérülések javítása

- 7/1 vágányszakaszra tetővizsgáló pódium létesítése lépcsővel és ellenoldali korláttal.

Tervezés során a következőknek kell megfelelnie az elkészült munkahelynek:

- A 7-es vágányon meglévővel azonos tűzihorganyzott zártszelvényes anyagfelhasználással, benyúlás ellen munkavédelmi fémhálóval, a korlátok boka-,térd- és felsőléccel,

- A pódium mennyezetről függesztett kialakítással, alatta a közlekedési utak biztosítása érdekében

- A csatolt Tátra tetővizsgálathoz 2db kilépőajtóval,

- 7/1 vágányszakaszhoz elektromos szakaszkapcsoló kiépítése a pódium ajtókkal reteszfeltétel kapcsolatban

- Kaloriferek eltávolítása

- Kábeltálca áthelyezése a falhoz

- A javításhoz szükséges alkatrészek, szerszámok a jármű tetejére történő feljuttatását meg kell oldani, a lehetőség szerinti legszélesebb lépcső és pódium kialakítással.

  - Oldalkorlátba csukható véglezáró korlátok a felsorolt járműtípushoz illesztéssel.

  - Az újonnan telepítésre kerülő elemek vonatkozásában valamennyi új felfogatási, rögzítési pont létesítésénél vizsgálni kell a meglévő felfogató elem teherbíró képességét, statikai megfelelősségét is.

  - A vágányszakasz leválasztása és elektromos szakaszkapcsoló kiépítése a pódium ajtóval reteszfeltéttel kapcsolatban.

- Kocsi álláshelyenként a tetőn tartózkodót, munkát végzőt akadályozza meg a leesésben. A munkát végzőt csak a jármű szélein korlátozhatja a mozgásában a védőszerkezet. A teljes villamos tető területén biztosítani kell a munkavégzés lehetőségét.

- A kialakításra kerülő korlátrendszer csak úgy lóghat a villamos űrszelvényébe, ha az használat után kihajtással, eltolással kikerül a szerelvényből

- A mozgatható korlátrendszer esetén mindkét véghelyzetet mechanikusan reteszelni kell. Alaphelyzetnek kell tekinteni a villamos járműközlekedését üzemszerűen lehetővé tévő, azt semmiképpen sem zavaró állapotot, elektromos reteszelés kiépítése szükséges, mely a nem alaphelyzetben lévő korlátelemek esetén a felsővezetéket feszültségmentesíti.

- A mozgatható korlátrendszert úgy kell kialakítani, hogy a védelem mind a kinyitás mind a becsukás során a műveletet végző dolgozót is védje meg a leeséstől. Leesés veszélyének kitett helyet 2 m-nél kisebb távolságra megközelíteni nem lehet, még mozgatható elemek működtetése során sem.

- Az újonnan telepítésre kerülő elemek vonatkozásában valamennyi új felfogatási, rögzítési pont létesítésénél vizsgálni kell a meglévő felfogató elem teherbíró képességét, statikai megfelelősségét is.

- Amennyiben tartóoszlopok alkalmazása szükséges, azok helyének kijelölésénél figyelembe kell venni azt, hogy azok, a villamosok karbantartásával kapcsolatos munkafolyamatokat csak a legszükségesebb mértékben akadályozzák, elhelyezésük az üzemeltetővel történő egyeztetés után (annak egyetértése mellet) véglegesíthető.

- A rendszer tervezésekor törekedni kell arra, hogy a biztonságos munkavégzést lehetővé tevő korlátrendszer minél egyszerűbben, a lehető legkevesebb a gyakorlatban „kihagyható” lépés közbeiktatásával legyen üzembe helyezhető. A gyakorlatban „kihagyható” elemek kezelését vagy automatizálni kell (motoros működtetés) vagy reteszfeltételekkel kell kikényszeríteni azok alkalmazását. (A járművégeken, illetve a járműszűkítések fölött kihajtható korlátelemek tipikusan ilyenek.)

- A kialakításra kerülő korlátrendszer feleljen meg minden vonatkozó törvényi előírásnak és szabványnak

  - Tervek, dokumentációk, érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítése.

  - 7/1 vágányszakasz hosszában oldalakna elektrohidraulikus billenő aknafedél fellépő létesítése a mindkét oldalon 2500mm széles járműtípusokhoz

A biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése a Hungária kocsiszínben használt elektromos billenő aknafedél fellépővel azonos kialakítással. Az itt alkalmazott megoldással a billenő aknafedél lehajtott állapotában megakadályozható az oldalaknába esés és középső ajtóknál, valamint a

Tervezés során a következőknek kell megfelelnie az elkészült munkahelynek:

- Az oldalakna fedő rácsok (továbbiakban: rácsok) függőleges és vízszintes helyzetbeli mozgatása gépesített legyen és a két véghelyzetben reteszelt.

- A rácsok mozgatásának vezérlését oldalanként kell megoldani úgy, hogy a kezelőnek a mozgatott rácsra jó rálátása legyen és a mozgatást bármelyik pozícióban vész leállítással meg lehessen szakítani.

- A rács vágánnyal párhuzamos hossz kiosztásában igazodjon az üzemeltetett járműtípusok hosszához és ezen kiosztásokat villamos specifikusan lehessen működtetni, biztosítva az aknába esés elleni védelmet.

- Egy rácselemnek méretezése során legalább 500kg terhelést kell elbírnia.

- Nyitott állapotában az oldalaknában végezhető szerelési, karbantartási munka. Ilyenkor a felnyitott fedélsor korlátként biztonságosan megakadályozza az aknába való lezuhanást.

- Az rácsok mozgás közben ne kerüljenek a jármű űrszelvényébe, hogy az aknafedelek akkor is működtethetők legyenek, ha a vágányon jármű áll.

- A mozgatott aknafedelek a kezelőegységen levő nyomógombsorral választhatók ki. A „Fel” – „Le” nyomógombok megnyomásával a kiválasztott elemek egyidejűleg felnyílnak vagy lecsukódnak.

- A berendezés a mozgások megkezdése előtt hangjelzést, működés közben villogó sárga fényjelzést adjon.

- Az aknafedelek nyitását hidraulikus munkahengerrel mozgatott karos mechanizmus végzi.

- Fedél konstrukció kialakítása megfeleljen annak a feltételnek, miszerint sem zárt, sem nyitott állapotában nem alakulhat ki balesetveszélyes rés a sín-fedél ill. fedél-aknaperem között.

- A rácsok járófelülete horganyzott járórács, az egyéb szerkezeti elemek festettek. A balesetveszélyes élek fekete-sárga csíkozással legyenek ellátva.

- A kialakításra rácsok feleljen meg minden vonatkozó törvényi előírásnak és szabványnak

- Tervek, dokumentációk, érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítése.

- 7/2 és 7/3 vágányszakasz hosszon a csatolt Tátra fogadásához, a pódium átalakítása

- pódium felöli oldal alsó részéről 50-60mm eltávolítása

- oldalkorlátba csukható véglezáró korlátok csatolt Tátra járműtípushoz illesztéssel

- lehajtható lépcsőfellépők kiszélesítése a Tátra járműtípushoz

- A 10. vágánynál áramszedő cserélő pódium mindkét oldali korlát meghosszabbítása a Ganz-csuklós és csatolt T5C5 járművek teljes járműtető karbantartáshoz és áramszedő cseréjéhez.

A II. csarnok 10. vágányon kialakított pódium feljárólépcsővel, ellenoldali korláttal, csak áramszedő cserére lett kialakítva. A pódiumról a Ganz-csuklós járműtetőre egy ponton, elhúzható ajtón át lehet kilépni. A járműtetőről a véglezáró korlátokat ki kell nyitni az áramszedő biztonságos cseréjéhez, melyek csak azt határolják körül. A pódium kialakítása nem teszi lehetővé a teljes járműtető vizsgálatát. Az elhúzható pódiumajtók, az áramszedő leemelő daru és a felsővezeték működtetése reteszkapcsolatban vannak egymással. A pódium munkavédelmi szempontból nem alkalmas a csatolt Tátra áramszedő cseréjéhez mert a pódium kilépőrész és az "A" végi járműtető között túl nagy távolság van.

Tervezett állapot

A Ganz csuklós és csatolt Tátra típuscsaládok tetővizsgálatához és áramszedő cseréjéhez a magasban történő biztonságos munkavégzés feltételeit kell megteremteni a leesés elleni védelemmel együtt, a pódium átalakításával.

Tervezés során a következőknek kell megfelelnie az elkészült munkahelynek:

- A pódiumfeljáró lépcső áthelyezése a kilépőrésszel.

- Mindkét járműtípushoz igazított oldalkorlátot meg kell hosszabbítani a jármű végekig.

- Az oldalkorlátba csukható véglezáró korlátokat a járművégekhez kell illeszteni.

- Meglévővel azonos méretű és minőségű tűzihorganyzott zártszelvény.

- A korlátot bokaléccel,középléccel és felső korlátléccel kell ellátni.

- Reteszáramkör kiegészítése, kiterjesztése a kiépített ajtókra.

- Tervek, dokumentációk elkészítése.

- A leesés elleni védelmet a már meglévő pódiumok mellett is vizsgálni kell, és az átlépésnél jelentkező rést a lehető legkisebbre kell csökkenteni.

- A kialakításra kerülő korlátrendszer feleljen meg minden vonatkozó törvényi előírásnak és szabványnak

- A kialakításra kerülő korlátrendszer feleljen meg minden vonatkozó törvényi előírásnak és szabványnak

  - Tervek, dokumentációk, érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítése.

  - 15-16. vágányoknál billenő aknafedél kialakítása

2006. évben a Kelenföldi kocsiszín IV. csarnokában, a Ganz-csuklós járműtípus V1, V2, V3 ciklusú "kisfutó" javítási igénye szerinti technológiai eszközök kerültek kiépítésre. A 15-16. vágányok lettek kialakítva a "kisfutó" szintű napi javításra, ellátva tetővizsgáló pódiummal, közép- és oldalaknával, kiépítve technológiai berendezésekkel. Az oldalaknákat áthidaló, 44-46 cm magasan elhelyezett korlátsíkból kihajtható fellépő rámpák munkavédelmi célt szolgálnak, megakadályozzák a középen elhelyezkedő ajtókról az oldalaknába esést. A rámpákra a jármű felől lehet rálépni, melyekről nem lehet a talajszintre lépni a korláttól, hanem vissza kell lépni a villamosra. Az áthidaló rámpákat a villamosról nem lehet lehajtani, csak a talajszintről, ami körülményessé teszi a használatát. A járműre fellépéshez csak az első, illetve hátsó ajtók használhatóak, a középső ajtókhoz nem lehet fellépni, ami megnehezíti a karbantartást.

A Ganz-csuklós járművek ütemezett kiselejtezésével a közeljövőben számításba kerülő más, akár több járműtípus karbantartása is. A többi járműtípus ajtókiosztása nem egyezik meg a Ganz-csuklóséval, így a jelenlegi kialakítású rámpa azoknál nem látja el a munkavédelmi funkcióját.

Tervezés során a következőknek kell megfelelnie az elkészült munkahelynek:

A biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése a Hungária kocsiszínben használt elektromos billenő aknafedél fellépővel azonos kialakítással. Az itt alkalmazott megoldással a billenő aknafedél lehajtott állapotában megakadályozható az oldalaknába esés és középső ajtóknál, valamint a vágányok ezzel előkészíthetők a többi járműtípus fogadására, ajtókiosztástól függetlenül.

- 15. és 16. vágány mindkét oldalán, 21 m hosszban az oldalakna felett elektrohidraulikus billenő aknafedél létesítése, 2500 mm széles járműtípusokhoz

- Az oldalakna fedő rácsok (továbbiakban: rácsok) függőleges és vízszintes helyzetbeli mozgatása gépesített legyen és a két véghelyzetben reteszelt.

- A rácsok mozgatásának vezérlését oldalanként kell megoldani úgy, hogy a kezelőnek a mozgatott rácsra jó rálátása legyen és a mozgatást bármelyik pozícióban vész leállítással meg lehessen szakítani.

- A rács vágánnyal párhuzamos hossz kiosztásában igazodjon az üzemeltetett járműtípusok hosszához és ezen kiosztásokat villamos specifikusan lehessen működtetni, biztosítva az aknába esés elleni védelmet.

- Egy rácselemnek méretezése során legalább 500kg terhelést kell elbírnia.

- Nyitott állapotában az oldalaknában végezhető szerelési, karbantartási munka. Ilyenkor a felnyitott fedélsor korlátként biztonságosan megakadályozza az aknába való lezuhanást.

- Az rácsok mozgás közben ne kerüljenek a jármű űrszelvényébe, hogy az aknafedelek akkor is működtethetők legyenek, ha a vágányon jármű áll.

- A mozgatott aknafedelek a kezelőegységen levő nyomógombsorral választhatók ki. A „Fel” – „Le” nyomógombok megnyomásával a kiválasztott elemek egyidejűleg felnyílnak vagy lecsukódnak.

- A berendezés a mozgások megkezdése előtt hangjelzést, működés közben villogó sárga fényjelzést adjon.

- Az aknafedelek nyitását hidraulikus munkahengerrel mozgatott karos mechanizmus végzi.

- Fedél konstrukció kialakítása megfeleljen annak a feltételnek, miszerint sem zárt, sem nyitott állapotában nem alakulhat ki balesetveszélyes rés a sín-fedél ill. fedél-aknaperem között.

- A rácsok járófelülete horganyzott járórács, az egyéb szerkezeti elemek festettek. A balesetveszélyes élek fekete-sárga csíkozással legyenek ellátva.

- A kialakításra rácsok feleljen meg minden vonatkozó törvényi előírásnak és szabványnak

- Tervek, dokumentációk, érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítése.

  - 15-16. vágányok tetővizsgáló pódium módosítása

- A Kelenföld villamos kocsiszín IV. csarnokban a 15-16. vágányok között elhelyezkedő tetővizsgáló pódium a Ganz-csuklós típuscsalád, (ICS és KCSV típusok) vizsgálati, javítási igényei szerint került kiépítésre. A Budafok kocsiszín rekonstrukciója miatti járműátcsoportosítás során a közeljövőben szükség lesz a T5C5 (2500mm) kisebb és magasabb ciklusú vizsgálatára is. Valamint jövőbe mutató elvárás, hogy a minden villamos járműtípus, TW6000 (2400mm) és CAF (2400mm) típuscsaládok kisebb és magasabb ciklusú vizsgálatok, ellenőrzések elvégzésére is alkalmas legyen a Kelenföld Járműfenntartó Üzem. A vágányokon kiépített pódium mellett nem férnek el 2300 mm-nél szélesebb járműtípusok, így azok a tetővizsgálata, javítása jelenleg nem lehetséges. A pódium jelenleg nem alkalmas a csatolt Tátra tetővizsgálatára mert mindkét vágány felé 1-1 kilépő ajtó van, a csatolt járművek tetejére kilépéshez további 1-1 ajtóra is szükség van. Továbbá munkavédelmi szempontból szükséges a csatolt Tátra „B” végekhez oldalkorlátba csukható véglezáró korlát, a két kocsi közé leesés megakadályozására.

A járműtetőn alapvetően az alábbi munkák kerülnek elvégzésre:

Járműtető szerkezet vizsgálata, javítása, sérülésjavítása, kisebb elemek cseréje, áramszedő vizsgálata, javítása, elektromos készülékek (kontaktorok, szaggató, tetőellenállások) vizsgálata, javítása, kisebb alkatrészek cseréje

Jelenleg karbantartott járműtípusok:  ICS, KCSV

Karbantartásra tervezett további járműtípusok: T5C5, T5C5K, TW6000, TW6001, CAF5, CAF9

15-16. vágányokon a 2400mm és 2500mm széles járműtípusok fogadásához, a következő pódium átalakításokra van szükség:

- pódium felöli oldal alsó részének 2500mm széles járműtípushoz illesztése,

- ellenoldali korlát alsó részének 2500mm széles járműtípushoz illesztése,

- csatolt Tátra (T5C5, T5C5K) járműtípusokhoz, oldalkorlátba csukható véglezáró korlátok kialakítása, a járművégekhez illesztéssel,

- csatolt Tátra (T5C5, T5C5K) járműtípusokhoz, a 15. vágány és 16. vágány pódiumoldalon, további 1-1 kilépőajtó kialakítása elektromos zárral,

- a meglévő biztonsági rendszerbe integrálása a kiegészített reteszfeltételeknek, üzembiztos PLC vezérlővel.

Tervezett állapot

A magasban történő biztonságos munkavégzés feltételeit kell megteremtése a fent említett járműtípusokra, a tetővizsgáló pódium átalakításával.

Tervezés során a következőknek kell megfelelnie az elkészült munkahelynek:

- Pódiumkorlát és ellenoldali korlát alsó részének 2400mm és 2500mm széles járműtípusokhoz illesztése függőleges és vízszintes síkban.

- Az oldalkorlátba csukható véglezáró korlátokat a Tátra járműtípus végekhez illesztésével.

- Az átalakításhoz, a meglévővel azonos méretű és minőségű tűzi-horganyzott zártszelvény felhasználása

- Reteszáramkör kiegészítése, kiterjesztése a kiépített ajtókra.

- A leesés elleni védelmet a már meglévő pódiumok mellett is vizsgálni kell, és az átlépésnél jelentkező rést a lehető legkisebbre kell csökkenteni.

- A kialakításra kerülő korlátrendszer feleljen meg minden vonatkozó törvényi előírásnak és szabványnak.

- Tervek, dokumentációk, érintésvédelmi jegyzőkönyv, munkavédelmi szempontú biztonsági felülvizsgálat elkészítése.

Okiratok:

NKH állásfoglalása a tető pódiumokról

### KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK, KÖRÜLMÉNYEK:

  - A munkavégzés során a telephely rendeltetésszerű és folyamatos üzemvitelét biztosítani szükséges.

  - BKV biztosítja a tulajdonában lévő műszaki rajzok hozzáférhetőségét:

Baross Járműfenntartó Üzem:

„A" csarnok építészeti , statikai tervek

Kelenföld Járműfenntartó Üzem:

- számú csarnok (7.vágány)

- számú csarnok (15.-16. vágány)

Építészeti, statikai és pódiumok tervei

Ferencváros Járműfenntartó Üzem:

- számú csarnok építészeti rajzai

Angyalföld Járműfenntartó Üzem:

- számú csarnok építészeti , statikai és pódiumok tervei

Fogaskerekű Járműfenntartó Üzem:

- nincsenek tervek

  - A megbízó által nyújtandó szolgáltatások:

A BKV Zrt. biztosítja a tulajdonában lévő tervezési helyszín bejárhatóságát

### ÜTEMTERV

A Vállalkozó a tervezés során köteles az elvégzendő munka főbb jellemző mennyiségeire megfelelő részletességű megvalósítási ütemtervet valamint részletes költségbecslést készíteni.

### FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A TERVEZÉSI TERÜLETTEL KAPCSOLATBAN

A BKV Zrt. biztosítja a tervezési terület hozzáférhetőségét a terület felméréséhez.

A telephely látogatása előzetes bejelentéssel, a névsor és a személyek azonosításra alkalmas adatok előzetes megküldése alapján, az üzemeltetési vezető hozzájárulásával lehetséges.

### A LESZÁLLÍTANDÓ DOKUMENTÁCIÓ RÉSZLETEZÉSE

Engedélyezési tervek:

- tervzsűrire 1 pld digitálisan és 1 pld papír alapon

- a tervzsűri alapján javított végleges terveket az engedélyezéshez szükséges + 1 pld-ban papíralapon, 2 pld. CD-n dwg. és pdf. formátumban kell átadni, valamint az engedélyező hatóság által záradékolt terveket 3 pld-ban.

Az engedélyezési tervek tervzsűrizésre kerülnek, és csak a BKV szakemberei által történő elfogadást követően nyújthatók be engedélyezésre. A végleges terveket az engedélyezéshez szükséges + 1 pld-ban papíralapon, 2 pld. CD-n dwg. és pdf. formátumban kell átadni, valamint az engedélyező hatóság által záradékolt terveket 3 pld-ban.

Komplett kiviteli tervdokumentáció:

- az engedély beszerzését követően tervzsűrin kerül elfogadásra. A kiviteli terveket 3 pld. papíralapon, 2 pld. CD-n dwg. és pdf. formátumban kell átadni.

- TERC alapú tételes költségvetés kiírás, egységes szerkezetben minden szakmai rész

- beárazott tételes költségvetés, mérnök ár

### SZABVÁNYOK ÉS JOGSZABÁLYOK

A munkák során az alábbi szabványokat, rendeleti előírásokat be kell tartani:

- 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény,

- 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ),

- 191/2009.(IX.11.) Korm. r. Az építőipari kivitelezési tevékenységről,

- 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 1. melléklete I. fejezetének 1. pontja alapján a MMK szabályzata határozza meg az építési engedélyezési és kivitelezési dokumentációk ajánlott tartalmát.

- Magyar Mérnöki Kamara Építési engedélyezési - építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzat I.kötet, épületekre vonatkozó szabályok,

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

- 312/2012.(XI.8.) Korm.r. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

- 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

- Magyar Mérnöki Kamara Építési engedélyezési - építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzat I.kötet, épületekre vonatkozó szabályok

- MSZ EN 62364 elektromos berendezések létesítésére vonatkozó szabványsorozat

- MSZ 2364 érintésvédelem

- 45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építkezés során keletkező építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól,

- 98/2001. (VI. 15.) Korm rendelet a veszélyes hulladékok kezeléséről és ártalmatlanításáról,

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól,

- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól,

- 3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről,

- 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről,

A felsoroltakon kívül a Vállalkozó köteles minden, a tervezési időszakában érvényes rendeletet, szabványt és ágazati előírást betartani.