Baross kocsiszínben TW6000-es villamosokhoz homokfeltöltő rendszer és savas akkumulátor tároló helyiség tervezése

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ

2018.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK	3

2.	KÖTELEZŐ ALAPAJÁNLAT:	3

3.	A TERVEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK, OKIRATOK:	3

4.	KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK, KÖRÜLMÉNYEK:	5

5.	A MEGBÍZÓ ÁLTAL NYÚJTANDÓ SZOLGÁLTATÁSOK:	5

6.	ÜTEMTERV	5

7.	FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A TERVEZÉSI TERÜLETTEL KAPCSOLATBAN	5

8.	LESZÁLLÍTANDÓ DOKUMENTÁCIÓ RÉSZLETEZÉSE	5

9.	SZABVÁNYOK ÉS JOGSZABÁLYOK	6

Mellékletek:

-  Telepítési vázlatrajz

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A műszaki előírások a szerződés követelményeinek bővítését, részletezését célozzák és semmi, ami a műszaki előírásban rögzített, nem csökkenti a szerződéses feltételek tartalmát, nem csökkenti a vállalkozó felelősségét az említett szerződésben vállalt bármilyen kötelezettsége alól.

### KÖTELEZŐ ALAPAJÁNLAT:

  - Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladatát képezi.

  - Az Ajánlattevők ajánlatának teljes egészében meg kell egyezni az ajánlati dokumentációban előírtakkal. Az árajánlatot a beépítésre kerülő főbb anyagok, berendezések típusának megjelölésével kell benyújtani.

### A TERVEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK, OKIRATOK:

    - A tervezéssel érintett helyszín: 	BKV Zrt. Baross Járműfenntartó Üzem

1089 Bp. Baross utca 132. hrsz.: 35397

  - A munka jellege: átalakítás, beruházás

  - A bővítés célja:

A CAF villamosok beszerzésével és forgalomba állásával összefüggésben a villamos járműkiadásban és telephelyi elosztásban is jelentős változások történtek 2015 első félévétől kezdődően. Baross Járműfenntartó Üzem területén jelenleg a T5C5 típusú villamosok üzemeltetésére megoldott, az áthelyezés kapcsán a Ganz-csuklós, KCSV7, valamint TW6000 villamos típusok üzemeltetésével bővül a tevékenység.

Az elvégzendő munka rövid leírása:

Baross  Járműfenntartó Üzemben 1089 Bp. Baross utca 132. hrsz.: 35397

TW6000- es villamosok üzemeltetési feltételeinek megteremtése, homokfeltöltő és savas akkumulátorok tárolási helyének tervezésével.

Homokfelöltőhöz és a savas akkumulátor tárolóhoz szükséges építési engedélyezések lefolytatása.

# Engedélyezési tervek elkészítése a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 2/2016. (I.5.) NGM rendelet és a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján, az engedélyezési eljárás lefolytatása.

- Tartószerkezeti munkarészek

- Villamossági munkarészek

- Műszaki leírás:

Építési tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi fejezetekkel

építési és bontási hulladék tervlap

- Engedélyezési eljárás lefolytatása, a szükséges dokumentumok és engedélyek beszerzésével, szakhatósági és hatósági egyeztetések elvégzésével.

# Kiviteli tervek elkészítése a 191/2009.(IX.11.) Korm. rendelet alapján.

- Tartószerkezeti munkarészek

- Épületvillamossági munkarészek

- Gépész munkarészek

- Műszaki leírás:

Építési tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi fejezetekkel, biztonsági és egészségvédelmi tervvel

Komplett engedélyezési tervdokumentáció elkészítése

- tervzsűrire 1 pld digitálisan és 1 pld papír alapon

- a tervzsűri alapján javított végleges terveket az engedélyezéshez szükséges + 1 pld-ban papíralapon, 2 pld. CD-n dwg. és pdf. formátumban kell átadni, valamint az engedélyező hatóság által záradékolt terveket 3 pld-ban.

Komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése

- az engedély beszerzését követően tervzsűrin kerül elfogadásra. A kiviteli terveket 3 pld. papíralapon, 2 pld. CD-n dwg. és pdf. formátumban kell átadni.

- Tételes költségvetés kiírás, egységes szerkezetben minden szakmai rész

Tervezési alapadatok:

Homokfeltöltő:

TW6000-es villamosok üzemeltetéséhez, a villamos homoktárolójának feltöltéséhez, homokfeltöltő rendszer szükséges. Száva kocsiszínből elbontott rendszer elemeinek felhasználásával és kiegészítésével kell Baross kocsiszínbe kialakítani a homokfeltöltő rendszert. Rendszer méretezésénél figyelembe kell venni, hogy a berendezés egyidejűleg képes legyen a villamos 8db homoktárolóját tölteni. A homokfeltöltés során a feltöltő pisztolynak érzékelni kell a tartály telítettségét, és a feltöltést automatikusan meg kell állítania. A siló elhelyezése „A” csarnok déli bejáratánál a kocsiszín kerítésfala mellett tervezett. Az elhelyezésnél figyelembe kell venni a szükséges nagyméretű alapozást, a működéssel járó zajterhelést, a településképbe illeszthetőség és az üzemvitel biztosítását.

Rendszer elemei: 	újonnan létesítendő elemek:

- kb. 20 - 25m3- es homoktároló siló, beton alapozással,

digitális szintérzékelővel

- csőhálózat

meglévő elemek:

- csőhálózat,  4db homokfeltöltő oszlop

- 8db töltőpisztoly

- központi CD-pumpa 1db

- szűrőberendezés 1db + tartozékok

- részletes karbantartási és kezelési utasítás

Savas akkumulátorok tárolási feltételeinek kialakítása:

TW6000-es villamosok fedélzeti akkumulátora 2db 180 Ah savas akkumulátor. Baross kocsiszín területén jelenleg csak lúgos akkumulátorokkal üzemelő villamosok vannak, melynek tartalék akkumulátor tárolása jelenleg megoldott. 20db savas akkumulátor tárolására alkalmas 15m2-es helyiség kialakítása szükséges, a „D” csarnokban a kerékeszterga melletti területen. Akkumulátor külső méretei, hosszúság 51cm, szélesség 22cm, magasság 23cm. Megfelelő vízzáró, elektrolitnak ellenálló padlóburkolatot, középen összefolyóval. Padozatba 50 l-es gyüjtőzsomp szükséges. Szellőzést, világítást tervezni kell. Helyiséget úgy kell kialakítani, hogy megfeleljen a környezetvédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi követelményeknek.

Okiratok:

-

### KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK, KÖRÜLMÉNYEK:

  - A munkavégzés során a telephely rendeltetésszerű és folyamatos üzemvitelét biztosítani szükséges.

### A MEGBÍZÓ ÁLTAL NYÚJTANDÓ SZOLGÁLTATÁSOK:

- A BKV Zrt. biztosítja a tulajdonában lévő tervezési helyszín bejárhatóságát

### ÜTEMTERV

A Vállalkozó a tervezés során köteles az elvégzendő kivitelezési munka főbb jellemző mennyiségeire megfelelő részletességű megvalósítási ütemtervet valamint részletes költségbecslést készíteni.

### FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A TERVEZÉSI TERÜLETTEL KAPCSOLATBAN

A BKV Zrt. biztosítja a tervezési terület hozzáférhetőségét a terület felméréséhez.

A telephely látogatása előzetes bejelentéssel, a névsor és a személyek azonosításra alkalmas adatok előzetes megküldése alapján, az üzemeltetési vezető hozzájárulásával lehetséges.

### LESZÁLLÍTANDÓ DOKUMENTÁCIÓ RÉSZLETEZÉSE

Komplett engedélyezési tervdokumentáció elkészítése

- tervzsűrire 1 pld digitálisan és 1 pld papír alapon

- a tervzsűri alapján javított végleges terveket az engedélyezéshez szükséges + 1 pld-ban papíralapon, 2 pld. CD-n dwg. és pdf. formátumban kell átadni, valamint az engedélyező hatóság által záradékolt terveket 3 pld-ban.

Komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése

- az engedély beszerzését követően tervzsűrin kerül elfogadásra. A kiviteli terveket 3 pld. papíralapon, 2 pld. CD-n dwg. és pdf. formátumban kell átadni.

- tételes költségvetés kiírás, minden szakmai rész

### SZABVÁNYOK ÉS JOGSZABÁLYOK

A munkák során az alábbi szabványokat, rendeleti előírásokat be kell tartani:

- 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény,

# 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

# 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

# 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

# 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

# 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

# 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

# 2/2016. (I.5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

- 54/2014.(XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ),

- 191/2009.(IX.11.) Korm. rendelet  Az építőipari kivitelezési tevékenységről,

- 45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építkezés során keletkező építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól,

- 98/2001. (VI. 15.) Korm rendelet a veszélyes hulladékok kezeléséről és ártalmatlanításáról,

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól,

# 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

- MSZ EN 62364 elektromos berendezések létesítésére vonatkozó szabványsorozat,

- MSZ 2364  érintésvédelem,

- A műszaki kiviteli tervekben a tervezők által előírt rendeletek, szabványok,

- 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.

A felsoroltakon kívül a Vállalkozó köteles minden, a tervezés időszakában érvényes rendeletet, szabványt és ágazati előírást betartani.