Ajánlattevő által feltett kérdésekre adott válaszok

Gépi eszközök és tartozékaik beszerzése (Pneumatikus gépek és tartozékaik, gépi esztergáló anyagok és egyéb kapcsolódó termékek, kisgépek és géptartozékok)

(Eljárás szám: BKV Zrt. T-77/18.)

Első kérdés:

| 17. | Levegős lyukfogó | Levegő fogyasztás 113 l/perc, hossz: 225mm, max 1,5 mm-es lemezhez, csatlakozómenet: 1/4" |
| --- | --- | --- |

Ez lyukasztógép lenne?

Első kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi termékre kér ajánlatot:

Lyukasztó és peremező fogó

- védőgáz ponthegesztés előkészítéséhez szakaszos javítások esetén

- mindkét funkció átalakítás nélkül használható

| Lemezvastagság: | 0,8 - 1,2 mm |
| --- | --- |
| Lyukátmérő: | 5,0 mm |
| Horonymélység löketenként: | 14 mm |
| Horonyszélesség löketenként: | 25 mm |
| Üzemi nyomás: | 6,3 bar |
| Folyamatos levegőigény: | 0,8 l/löket |
| Átlagos levegőigény: | 120 l/perc |
| Zajszint (LpA): | 72,7 dB(A) |
| Vibráció: | 2,5 m/s² |
| Ajánlott cső-Ø: | 8 mm |
| Levegőcsatlakozás: | 1/4" belső menetes |

Második kérdés:

| 21. | S.P.M Légkulcs 5* | Nagy forgatónyomaték, irányváltás, 3-fokozatú csavarbehajtás, levegőelvezetés a markolaton keresztül, hangtompítóval, üresjárati fordulatszám 7.000 fordulat/perc, max. forgatónyomaték 1020 Nm, üzemi nyomás 6,2 bar, átlagos levegőfelhasználás 130 l/perc, tömlő-Ø 10 mm, 1/2 |
| --- | --- | --- |

Nem jó a cikkszám szerintünk!

Második kérdésre adott válasz:

A kérdés értelmezhetetlen. A kiírás nem tartalmaz cikkszámot.

Harmadik kérdés:

| 22. | Légkulcs 2023 | Dupla ütőmechanizmus, üresjárati fordulatszám 4.500 ford./perc, max. nyomaték 1 500 Nm, üzemeltetési nyomaték 1.290 Nm, levegőcsatlakozás 3/4" GAS, üzemeltetési nyomás 6,2 bar, átlagos levegőfogyasztás 215 l/perc, légtömlő belső: 10 mm |
| --- | --- | --- |

Nem jó a légmennyiség felhasználás szerintünk! Hiszen egy sorral lejjebb ugyan ez 630L/perc vagy 10,5L/sec. És a Förch oldalán is 990L/perc van írva erre a cikkszámra.

Harmadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi termékre kér ajánlatot:

Légkulcs 3/4" 1500 Nm

- kezelése egyszerű a robusztus kialakításnak köszönhetően

- az elülső burkolatrész keskeny kialakítású, hogy a mélyebben levő csavarok is elérhetőek legyenek

- levegőcsatlakozás a markolaton

- kettősfejű kalapács ütőszerkezet

- elhasznált levegő kiengedés lefele a markolaton keresztül

- szigetelő gumiburkolat a markolaton

Műszaki paraméterek:

| Maximális forgatónyomaték: | 1.500 Nm |
| --- | --- |
| Négylapú meghajtás: | 3/4" |
| Üzemi nyomás: | 6,3 bar |
| Folyamatos levegőigény: | 990 l/perc |
| Átlagos levegőigény: | 340 l/perc |
| Zajszint (LpA): | 89,5 dB(A) |
| Vibráció: | 3,4 m/s² |
| Ajánlott cső-Ø: | 8 mm |
| Levegőcsatlakozás: | 3/8" belső menetes |

Negyedik kérdés:

| 26. | Ütvecsavarbehajtógép levegős | Beta 193PG |
| --- | --- | --- |

Nem jó a cikkszám! Paraméterek?

Negyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi termékre kér ajánlatot:

Légkulcs, Pin Impact 1/2” ECO

- alap légkulcs nagy forgatónyomatékkal gépjármű- és haszongépjármű üzemekben való használatra

Műszaki paraméterek és Ajánlatkérő által jelenleg használt termék:

| Maximális forgatónyomaték: | 1.054 Nm |
| --- | --- |
| Működési forgatónyomaték: | 68 – 746 Nm |
| Meghajtónégyszög: | 1/2” |
| Üzemi nyomás: | 6,3 bar |
| Levegőigény: | 125 l/perc |
| Zajszint (Lpf): | 98,3 dB(A) |
| Vibráció: | 8,08 m/s² |
| Jav. cső-Ø: | 10 mm |
| Levegőcsatlakozás: | 1/4” |

Ötödik kérdés:

| 30. | Erőlégkulcs 2225 | Dupla ütőmechanizmus, üresjárati fordulatszám 5000 ford./perc, max.nyomaték 1695 Nm, üzemeltetési nyomás 6,2 Bar, átlagos levegőfelhasználás 240 l/perc, légtömlő belső átmérő 10 mm, 1/2" |
| --- | --- | --- |

1700 Nm-es de milyen kihajtással? 3/4"-os mert a 1/2"-os max.1.200Nm nyomaték lehet a négyszög terhelés miatt!

Ötödik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 30. tételt törölni kívánja. Ajánlattevőnek erre a tétel nem kell ajánlatot benyújtania

Hatodik kérdés:

| 32. | Tűzőgép levegős | ATRO |
| --- | --- | --- |

A cikkszám? Paraméterek?

Hatodik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő ATRO PANTA ipari levegős tűzőgépre, vagy hasonló típusú termékre kér ajánlatot.

Műszaki követelmények:

Barkács és kisipari felhasználásra

Kárpitos, tetőfedő, asztalos és egyéb munkák elengedhetetlen tartozéka

Alkalmas (keskeny) kapocs és szeg kilövéséhez egyaránt

Robosztus kialakítás, fémház, erős ütőszerkezet

Szabványos, gyorscsatlakozós levegőcsatlakozó

Biztonságos kapocskilövés

Kapocs mérete 25x10x2 mm.

Hetedik kérdés:

| 35. | Szögbelövő | 0 |
| --- | --- | --- |

A cikkszám? Paraméterek?

Hetedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy hasonló termékre kér ajánlatot:

Extol Premium levegős szögbelövő (8865042)

- Közepes nehézségű munkákhoz, pl. tetőfedés, tetőlécek, homlokzatok, kerítések, stb.

- Magnézium ötvözetű ház

- Gumis markolat

- Levegőkilépés állítható

- Szögbelövési mélység állítható

Nyolcadik kérdés:

| 43. | Festékszóró pisztoly levegős | felsőtartályos 1,2-2mm 3 bár |
| --- | --- | --- |

Fém tartály? Esetleg más paraméter, hogy mire használnák? Vagy eddig bevált típusszám? 1,2mm és 2mm között bármilyenre lehet adni?

Nyolcadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy hasonló termékre kér ajánlatot:

BGS-3206 Felsőtartályos festékszóró pisztoly 600 ccm

- 1,5 mm-es fúvóka

- univerzális fej: kerek, széles, lapos

- levegő felhasználás:

- 3 bar = a levegő áramlási sebessége 120 l / min

Kilencedik kérdés:

| 44. | Festékszóró pisztoly levegős Einhell | Felsőtartályos 1 l-es |
| --- | --- | --- |

Fém tartály? Esetleg más paraméter, hogy mire használnák? Vagy eddig bevált típusszám? 1,2mm és 2mm között bármilyenre lehet adni?

Kilencedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy hasonló termékre kér ajánlatot:

Einhell Festékszóró Pisztoly 0,6L (Felsőtartályos) EFPF 2005

- Állítható szórásszélesség és levegőmennyiség

- Alkalmas kerítések, korlátok, lemezek, fa és fém tárgyak festésére, lakkozására

- Keskeny felülethez is (pl. oszlopok) alkalmas veszteség nélkül

- Műanyag festéktartály

- Szabvány gyorscsatlakozós levegőcsatlakozás

Tartálytérfogat: 0,6 literes

Fúvóka: átmérő: 1,4 mm

Üzemi nyomás: 4-6 bar

Tízedik kérdés:

| 45. | Festékszóró pisztoly levegős | felsőtartályos 1,2-2mm 3 bár |
| --- | --- | --- |

Fém tartály? Esetleg más paraméter, hogy mire használnák? Vagy eddig bevált típusszám? 1,2mm és 2mm között bármilyenre lehet adni?

Tízedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy hasonló termékre kér ajánlatot:

Voylet HVLP Festékszóró Pisztoly 0,6L / 2,0mm / FH-827

- Felsőtartályos

- Műanyag tartály

- Levegőnyomás: 3 bar

- Levegőcsatlakozás: 1/4" külső menetes Levegőfogyasztás: 265 L/min

- Tartály térfogat: 0.6 L Tartály anyaga: Nylon

- Fúvókatű: Rozsdamentes, korrozióálló acél Fúvókaméret: 2.0 mm (tartozéka a pisztolynak)

Tizenegyedik kérdés:

| 46. | Festékszóró pisztoly levegős | felsőtartályos 1,2-2mm 3 bár |
| --- | --- | --- |

Fém tartály? Esetleg más paraméter, hogy mire használnák? Vagy eddig bevált típusszám? 1,2mm és 2mm között bármilyenre lehet adni?

Tizenegyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 46. tételt törölni kívánja. Ajánlattevőnek erre a tétel nem kell ajánlatot benyújtania

Tizenkettedik kérdés:

| 47. | Festékszóró pisztoly 8102 | HVLP felsőtartályos, 600 ml |
| --- | --- | --- |

Fém tartály? Esetleg más paraméter, hogy mire használnák? Vagy eddig bevált típusszám? 1,2 mm és 2 mm között bármilyenre lehet adni?

Tizenkettedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy hasonló termékre kér ajánlatot:

Festékpisztoly

- fokozatmentesen beállítható kör- és széles sugarú szórás

- professzionális használathoz

- beépített sűrített levegő mikrométerrel

- külön anyagmennyiség szabályzó

- 1,4 mm-es festékfúvókával és nemesacél tűvel, lakkszűrővel és 0,6 l-es műanyag tartállyal

| Maximális nyomás: | 2 - 4 bar |
| --- | --- |
| Folyamatos levegőigény: | 370 l/perc |
| Átlagos levegőigény: | 260 l/perc |
| Műanyag tartály: | 0,6 l |
| Fúvóka: | 1,4 mm |
| Ajánlott cső-Ø: | 8 mm |

Tizenharmadik kérdés:

| 48. | Festékszóró pisztoly levegős | felsőtartályos 1,2-2mm 3 bár |
| --- | --- | --- |

Fém tartály? Esetleg más paraméter, hogy mire használnák? Vagy eddig bevált típusszám? 1,2mm és 2mm között bármilyenre lehet adni?

Tizenharmadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 48. tételt törölni kívánja. Ajánlattevőnek erre a tétel nem kell ajánlatot benyújtania

Tizennegyedik kérdés:

| 49. | Festékszóró pisztoly levegős | felsőtartályos 1,2-2mm 3 bár |
| --- | --- | --- |

Fém tartály? Esetleg más paraméter, hogy mire használnák? Vagy eddig bevált típusszám? 1,2mm és 2mm között bármilyenre lehet adni?

Tizennegyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 49. tételt törölni kívánja. Ajánlattevőnek erre a tétel nem kell ajánlatot benyújtania

Tizenötödik kérdés:

| 54. | Kompresszor tömlővel, fújó pisztollyal | Ipari, 10 bar |
| --- | --- | --- |

Esetleg más paraméter, hogy mire használnák? Vagy eddig bevált típusszám?

Tizenötödik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi termékre kér ajánlatot:

FINI BRAVO 592 egybeépített olajkenésű kompresszor, vagy hasonló típusú termék

Műszaki paraméterek:

- Maximális nyomás: 10 bar

- Tápfeszültség: 400/3V

- Tartály térfogat: 90 liter

- Villanymotor teljesítménye: 3 kW

- Beszívott levegő mennyisége: 590 liter/perc

- Fordulatszám: 1420 R.P.M

- Hengerek száma: 1

Tizenhatodik kérdés:

| 76. | Gyorscsatlakozó levegős ATLAS-COPCO | Acélból készül, szivárgásmentes kialakításban, a hosszú élettartam és a nagy teljesítményű alkalmazások biztosítására. Maximális energiatakarékosságot és termelékenységet biztosítanak, kompakt méretüknek és kis tömegüknek köszönhetően kiváló ergonómiai tulajdonsággal rendelkeznek. Biztonsági funkciók az EN 983 és ISO 4414 szabványok szerint. |
| --- | --- | --- |

Mi ez pontosan?

Tizenhatodik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a fentieken kívül nem rendelkezik bővebb információval.

Tizenhetedik kérdés:

| 83. | Gyorscsatlakozó illeszthető | AC 13 mm |
| --- | --- | --- |

Mi ez pontosan?

Tizenhetedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi termékre kér ajánlatot:

Összekötő hüvely tömlőcsatlakozáshoz

illeszthető AC 13 mm

Tizennyolcadik kérdés:

| 87. | Levegő előkészítő egység+gyorscsatlakozó | vízleválasztóval, olajutántöltővel, nyomásmérővel, |
| --- | --- | --- |

Méret?

Tizennyolcadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy hasonló termékre kér ajánlatot:

EXTOL Levegő előkészítő (légszűrő nyomásszabályozóval, olajozóval és manométerrel), szűrő és olajzó

Cikkszám: MB 8865105

A szűrővel és az Extol Premium 8865105 típusú kenőolajzóval felszerelt nyomásszabályozó a pneumatikus szerszámok hajtásához szükséges sűrített levegő nyomásának a beállítását szolgálja. A készülék szabályozza a légnyomás szintjét, eltávolítja levegő páratartalmát, illetve a pneumatikus olajat köd formában adagolja a sűrített levegő áramlásához.

Tizenkilencedik kérdés:

| 8. | 2618110070 | Dugókulcs készlet Proxx | Króm-vanádium-molibdén (31 CrV 3) acélból készült, ½” négylapfejű hajtáshoz alkalmazott 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm-es hatlapfejű normál dugókulcs- és 13, 17, 19 mm hosszított dugókulcsbetétet; 16, 21 mm gyertyakulcsot, szabvány racsnit 10 mm (3/8") különösen nagy nyomatékok átvitelére, kardáncsuklót és két hosszabbítót tartalmazó készlet PROXX 055581 |
| --- | --- | --- | --- |

Kérjük Bosch cikkszám megadását a pontos beazonosíthatóság érdekében.

Tizenkilencedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy hasonló termékre kér ajánlatot:

Proxxon dugókulcs készlet 29 db-os CV;P

| Cikkszám: 055581 |
| --- |
| 1/2”, fém dobozban Tartalom: 1/2” 8 - 34 mm normál dugókulcsok, 13, 17, 19 mm hosszú dugókulcsok, 16, 21 mm gyertyakulcsok |  |

Huszadik kérdés:

| 9. | 2618130063 | Bosch tartozék | Bosch Robust Line L extra kemény csavarbitkészlet 25 mm hosszúságú PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T10; T15; T20; T25; T30; T40; S0,6x4,5; S0,8x5,5; S1,2x8,0; HEX4; HEX5; HEX6 bitekkel, és egy gyorsan cserélhető univerzális tartóval |
| --- | --- | --- | --- |

Kérjük Bosch cikkszám megadását a pontos beazonosíthatóság érdekében

Huszadik kérdésre adott válasz:

Bosch cikkszám: 2 607 002 582

Huszonegyedik kérdés:

| 25. | 4319110445 | Akkumulátor | 12V 2AH 106,5X86X111,5 |
| --- | --- | --- | --- |

Pontos típus megadását kérjük, a pontos beazonosíthatóság érdekében. NiCd már nem elérhető. NiMh megfelel-e? Milyen alakú?

Huszonegyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy hasonló termékre kér ajánlatot:

BOSCH akkumulátor VE-2 géphez

Névleges feszültség: 12V

Kapacitás: 2,0Ah

Méret: 106,50 x 86,00 x 111,50 mm

Kémiai összetétel: NiMh

Huszonkettedik kérdés:

|  | 32. | 4319110480 | Laposvéső SDS-PLUS befogással | 250 mm hosszúságú, 20 mm vésőélű Long Life laposvéső. SDS-plus vésőelőtéten keresztül vagy közvetlenül az SDS-pluskalapácsban – forgáskikapcsolással – alkalmazható 1 618 600 210 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SDS-Max vagy SDS-Plus?

Huszonkettedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy hasonló termékre kér ajánlatot:

Laposvéső SDS-PLUS befogással

Műszaki követelmény: 250 mm hosszúságú, 20 mm vésőélű Long Life laposvéső

Bosch cikkszám: 2 609 390 394

Huszonharmadik kérdés:

| 100. | 4319150015 | SDS+ fúró DUAL | Standard minőségű, kőzet és beton gyors fúrására optimalizált menetű, karbid hegyű, SDS-Max befogású kétélű fúrószár. 12X550/690MM |
| --- | --- | --- | --- |

SDS-Max vagy SDS-Plus?

Huszonharmadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy hasonló termékre kér ajánlatot:

Fúrószár SDS-Max

Bosch cikkszám: 1 618 596 417

Méret: 12x690 mm

Huszonnegyedik kérdés:

| 101. | 4319150016 | SDS+ fúró DUAL | Standard minőségű, kőzet és beton gyors fúrására optimalizált menetű, karbid hegyű, SDS-Max befogású kétélű fúrószár. 16X400/540MM |
| --- | --- | --- | --- |

SDS-Max vagy SDS-Plus?

Huszonnegyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy hasonló termékre kér ajánlatot:

Fúrószár SDS-Max

Bosch cikkszám: 1 618 596 423

Méret: 16x540 mm

Huszonötödik kérdés:

| 104. | 4319150021 | SDS+ fúró DUAL | 400 mm munkahosszú, 20 mm átmérőjű, 520 mm teljes hosszú; négy vágóélű geometriával, központosító csúccsal ellátott, falazathoz, betonhoz és vasalt betonhoz alkalmazható, minden SDS-max befogással rendelkező fúrókalapácshoz használható kalapácsfúrófej 20X400/450 MM QUADRO-X |
| --- | --- | --- | --- |

SDS-Max vagy SDS-Plus?

Huszonötödik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy hasonló termékre kér ajánlatot:

Fúrószár SDS-Plus

Bosch cikkszám: 2 608 597 004

Méret: 20x450 mm

Huszonhatodik kérdés:

| 105. | 4319150023 | SDS+ fúró DUAL | 10x250x315 mm falazathoz, betonhoz és vasalt betonhoz (1 618 596 315) |
| --- | --- | --- | --- |

A termek jelenleg szállítható, de kifutó lesz. Ajánlhatunk 4 élű terméket?

Huszonhatodik kérdésre adott válasz:

Mivel a termék jelenleg szállítható, kérjük ajánlatukat a kiírásban szereplő termékre benyújtani szíveskedjenek.

Amennyiben a fenti termék megszűntetésre kerül, a műszaki követelményeknek megfelelő helyettesítő termék elfogadásra kerül.

Huszonhetedik kérdés:

| 106. | 4319150035 | SDS+ fúró DUAL | 6x50x115 mm falazathoz, betonhoz és vasalt betonhoz (1 618 596 166) |
| --- | --- | --- | --- |

A termek jelenleg szállítható, de kifutó lesz. Ajánlhatunk 4 élű terméket?

Huszonhetedik kérdésre adott válasz:

Mivel a termék jelenleg szállítható, kérjük ajánlatukat a kiírásban szereplő termékre benyújtani szíveskedjenek.

Amennyiben a fenti termék megszűntetésre kerül, a műszaki követelményeknek megfelelő helyettesítő termék elfogadásra kerül.

Huszonnyolcadik kérdés:

| 107. | 4319150036 | SDS+ fúró DUAL | 8x150x210 mm falazathoz, betonhoz és vasalt betonhoz (1 618 596 174) |
| --- | --- | --- | --- |

A termek jelenleg szállítható, de kifutó lesz. Ajánlhatunk 4 élű terméket?

Huszonnyolcadik kérdésre adott válasz:

Mivel a termék jelenleg szállítható, kérjük ajánlatukat a kiírásban szereplő termékre benyújtani szíveskedjenek.

Amennyiben a fenti termék megszűntetésre kerül, a műszaki követelményeknek megfelelő helyettesítő termék elfogadásra kerül.

Huszonkilencedik kérdés:

| 108. | 4319150037 | SDS+ fúró DUAL | 10x100x165 mm falazathoz, betonhoz és vasbetonhoz (2 608 585 045) |
| --- | --- | --- | --- |

A termek jelenleg szállítható, de kifutó lesz. Ajánlhatunk 4 élű terméket?

Huszonkilencedik kérdésre adott válasz:

Mivel a termék jelenleg szállítható, kérjük ajánlatukat a kiírásban szereplő termékre benyújtani szíveskedjenek.

Amennyiben a fenti termék megszűntetésre kerül, a műszaki követelményeknek megfelelő helyettesítő termék elfogadásra kerül.

Harmincadik kérdés:

| 113. | 4319150061 | Fugavéső hosszú SDS PLUS BOSCH | 200 mm hosszúságú, 32 mm vésőélű, keményfémből készült lapkás fugavéső |
| --- | --- | --- | --- |

Megszűnt a termék. Ha helyette ajánlható más, kérjük annak meghatározását.

Harmincadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 113. tételt törölni kívánja. Ajánlattevőnek erre a tétel nem kell ajánlatot benyújtania

Harmincegyedik kérdés:

| 117. | 4334110097 | Akkumulátor | Feszültség: 14,4V, teljesítmény: 2000mAh/29Wh,típus: NiCd, méret: 107mm x 86mm x 112mm (2 607 335 534) |
| --- | --- | --- | --- |

Megszűnt. Helyettesítő termék: 2.607.335.850. Megajánlható?

Harmincegyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 117. tételt törölni kívánja. Ajánlattevőnek erre a tétel nem kell ajánlatot benyújtania

Harminckettedik kérdés:

| 124. | 6552110801 | Vulkánfibertárcsa | Nagy teljesítményű és hosszú élettartamú, nemesacél, öntöttvas és acéllemez megmunkálása esetén finoman dolgozó, a csiszolóanyagot tömör műgyantakötésen rögzítő, nemeskorund bevonattal 2 608 608 102 |
| --- | --- | --- | --- |

Megszűnt. Helyettesítő termék: 2.608.605.486. Megfelel?

Harminckettedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő elfogadja a 2 608 605 486. Bosch cikkszámú helyettesítő termékre az ajánlatot.

Harmincharmadik kérdés:

| 125. | 6552110802 | Vulkánfibertárcsa | Nagy teljesítményű és hosszú élettartamú, nemesacél, öntöttvas és acéllemez megmunkálása esetén finoman dolgozó, a csiszolóanyagot tömör műgyantakötésen rögzítő, nemeskorund bevonattal 2608608103 |
| --- | --- | --- | --- |

Megszűnt. Helyettesítő termék: 2.608.605.487 Megfelel?

Harmincharmadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő elfogadja a 2 608 605 487 Bosch cikkszámú helyettesítő termékre az ajánlatot.

Harmincnegyedik kérdés:

| 126. | 6552110803 | Vulkánfibertárcsa | Nagy teljesítményű és hosszú élettartamú, nemesacél, öntöttvas és acéllemez megmunkálása esetén finoman dolgozó, a csiszolóanyagot tömör műgyantakötésen rögzítő, nemeskorund bevonattal 2608608104 |
| --- | --- | --- | --- |

Megszűnt. Helyettesítő termék: 2.608.605.488 Megfelel?

Harmincnegyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő elfogadja a 2 608 605 488 Bosch cikkszámú helyettesítő termékre az ajánlatot.

Harmincötödik kérdés:

| 127. | 6552110804 | Vulkánfibertárcsa | Nagy teljesítményű és hosszú élettartamú, nemesacél, öntöttvas és acéllemez megmunkálása esetén finoman dolgozó, a csiszolóanyagot tömör műgyantakötésen rögzítő, nemeskorund bevonattal 2608608105 |
| --- | --- | --- | --- |

Megszűnt. Helyettesítő termék: 2.608.605.489 Megfelel?

Harmincötödik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő elfogadja a 2 608 605 489 Bosch cikkszámú helyettesítő termékre az ajánlatot.

Harminchatodik kérdés:

| 1. | 2613844001 | Fúrótokmány menetes gyorstokmány | 0-16 mm befogású, menetes gyorstokmány |
| --- | --- | --- | --- |

Mi a mérete a menetnek?

Harminchatodik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az 1. tételt törölni kívánja. Ajánlattevőnek erre a tétel nem kell ajánlatot benyújtania

Harminchetedik kérdés:

| 131. | 2635110208 | Gyorsacél betétkés E alak 223692 | 25X5X160 mm méretű, HSS gyorscélból készült, E-alakú eszterga betétkés |
| --- | --- | --- | --- |

A jelölések alapján kör gyorsacél betétkés, mekkora legyen az átmérője?

Harminchetedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi termékre kér ajánlatot.

Gyorsacél betétkés kör, HSS, h14

Gyártói katalógus szám: 223692

Alkalmas beszúráshoz, kifúráshoz és esztergáláshoz

DIN 4964 FORM A

Keménység: min. 63 HRC

Méret tűrés: h14

Hossz tűrés: ±2 mm

Méret: 25X160 mm, melyből az átmérő mérete: 25 mm

Harmincnyolcadik kérdés:

| 132. | 2635110209 | Gyorsacél betétkés E alak 223692 | 25X5X200 mm méretű, HSS gyorscélból készült, E-alakú eszterga betétkés |
| --- | --- | --- | --- |

A jelölések alapján kör gyorsacél betétkés, mekkora legyen az átmérője?

Harmincnyolcadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi termékre kér ajánlatot.

Gyorsacél betétkés kör, HSS, h14

Gyártói katalógus szám: 223692

Alkalmas beszúráshoz, kifúráshoz és esztergáláshoz

DIN 4964 FORM A

Keménység: min. 63 HRC

Méret tűrés: h14

Hossz tűrés: ±2 mm

Méret: 25X200 mm, melyből az átmérő mérete: 25 mm

Harminckilencedik kérdés:

| 133. | 2635220206 | Lapka | N123H2-0400-0002-CM |
| --- | --- | --- | --- |

Milyen lapka minőség?

Harminckilencedik kérdésre adott válasz:

Lapkaminőség: P30

Negyvenegyedik kérdés:

| 134. | 2635220209 | Lapka | N123G2-0300-0003 TF |
| --- | --- | --- | --- |

Milyen lapka minőség?

Negyvenedik kérdésre adott válasz:

Lapkaminőség: P30

Negyvenegyedik kérdés:

| 135. | 2635220210 | Lapka | N123J2-0500-0002-CM |
| --- | --- | --- | --- |

Milyen lapka minőség?

Negyvenegyedik kérdésre adott válasz:

Lapkaminőség: P30

Negyvenkettedik kérdés:

| 189. | 2635221051 | Váltóélű lapka | TCMT 090208-HMP NC5330 |
| --- | --- | --- | --- |

Milyen alapanyaghoz lenne használva?

Negyvenkettedik kérdésre adott válasz:

Rozsdamentes anyagok általános, közepes megmunkálásához

Negyvenharmadik kérdés:

| 204. | 2635221150 | Marólapka | SDMT 1205PDR-HS/C50M |
| --- | --- | --- | --- |

Milyen gyártójú a marólapka?

Negyvenharmadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő elfogadja az ISCAR a Silmax és a KLP Cutting gyártó cégek által gyártott termékeket.

Negyvennegyedik kérdés:

| 214. | 2635320028 | Lapkatartó | 150.10.20.3 |
| --- | --- | --- | --- |

Pontosításként szeretném kérdezni a gyártót.

Negyvennegyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi termékre kér ajánlatot:

Leszúró penge Seco

150.10A-20-3

Negyvenötödik kérdés:

| 245. | 2644260021 | Menetfúró gépi M8x1 HSS | M8 átmérőjű egyenes hornyú, 22 mm munkahosszú, 90 mm teljes hosszúságú, DIN 371 szerinti, erősített szárú, köszörült profilú, hátköszörült homlokú, HSS gyorsacélból, 60'-os profilszöggel készült 1 mm menetemelkedésű gépi menetfúró, ISO szabvány (DIN 13) szerinti finom metrikus menetek készítéséhez |
| --- | --- | --- | --- |

18 mm-es munkahosszúság, és DIN374 szerinti, megfelelő lenne-e?

Negyvenötödik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a fenti követelményeknek megfelelő termékre kér ajánlatot.

Negyvenhatodik kérdés:

| 69. | Zsírzó pumpa | Pneumatikus zsírzó pumpa, 50:1 légkeverési aránnyal, legkevesebb 10 kg-os töltőtömeggel Töltőtömeg min. 10 kg |
| --- | --- | --- |

Akkor levegős vagy lábpumpás?

Negyvenhatodik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy hasonló termékre kér ajánlatot:

Pressol pneumatikus zsírzó pumpa 50:1

10-kg-os tartályhoz, ø 210 - 240 mm Pneumatikus zsírzó pumpa 50:1 Folyadékemelő Dugaszolható csonk (20 062) Szívócső Porfedél, tartályrögzítő és zsírkövető dugattyú Nyomáscsökkentő szelep (fixen 8 bar-ra állítva

Negyvenhetedik kérdés:

| 77. | Nyomatéksokszorozó 1400N | 2500Nm, 250kgfm, 1844lbf.ft, be:1/2", ki: 1" |
| --- | --- | --- |

Ha 1/2"-os bemenet kell akkor max.1400Nm! 3/4"-ban van 2500Nm nyomatékkal. Kérem pontosítsák az igényt!

Negyvenhetedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy hasonló termékre kér ajánlatot:

Nyomatéksokszorozó

- robusztus rögzítő és oldószerszám rendkívül erős csavarkötésekhez

- egy bolygómeghajtó segítségével a megadott forgatónyomaték a háromszorosára sokszorozódik

- nyomatékkulcs segítségével egy ellenőrzött háromszoros meghúzónyomaték jöhet létre

Meghajtás: 1/2"

Bemenet: 450 Nm

Kimenet 1 400 Nm

Negyvennyolcadik kérdés:

| 14. | 2682410014 | Fogaskoszorús fúrótokmány Bosch | Minden elektromos és pneumatikus SDS-plus befogós fúró és ütőkalapácshoz használható fogaskoszorús fúrótokmány Jobbra-balra forgási funkcióval. fúrótokmány kulcssal. 16 mm-ig, jobb forgásirányhoz, ½"-os csatlakozómenettel 2.608.571.020 |
| --- | --- | --- | --- |

Tokmány csatlakozó mérete kiírás szerint 1/2 ", míg a cikkszám szerint B 16; melyik az igaz?

Negyvennyolcadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy hasonló termékre kér ajánlatot:

Fogaskoszorús fúrótokmány

Bosch cikkszám: 2 608 571 020

Befogási tartomány: 3,00-16,00 mm

Tokmánybefogás, tartomány: B-16

Negyvenkilencedik kérdés:

| 23. | 4319110169 | Drót fazékkefe hullámosított sarokcsiszoló EXTOL | Minden M 14-es menettel ellátott sarokcsiszolóhoz, valamint GGS 6 S Professionalhoz alkalmazható, hullámos, rozsdamentes, sárgaréz-bevonatú drótból készült, 0,5 mm huzalvastagságú, 100 mm átmérőjű, max. 8500 ford./perc fordulatsebességig 100MM PIROS 1608614011 |
| --- | --- | --- | --- |

100 mm előírt, lehet-e Ø 70 mm?

Negyvenkilencedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a fenti követelményeknek megfelelő termékre kér ajánlatot.

Ötvenedik kérdés:

| 51. | 4319120094 | Dekopír fűrészlap BOSCH | HSS gyorsvágó acélból készült, 132 mm teljes hosszúságú, hullámos fogazású (2 mm fogosztású), mart; középvastag lemezek (2,5-6 mm), csövek + profilok, beleértve az alumíniumot is (Ø <65 mm) szöghű vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 318 B" szúrófűrészlap 2 608 404 |
| --- | --- | --- | --- |

103 csomag? (> 103 x 5= 515 db)

Ötvenedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő 25 csomag Bosch Dekopír fűrészlapra kér ajánlatot. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Útmutató 2. számú mellékletében szereplő mennyiséget ennek megfelelően módosítja és ismételten megküldi az Ajánlattevő cégek részére.

Ötvenegyedik kérdés:

| 67. | 4319120135 | Dekopir fűrészlap BOSCH | Szénacélból készült, 132 mm teljes hosszúságú, hullámos fogazású, (1,2 mm fogosztású), mart; vékony lemezek (1-3 mm), csövek + profilok, beleértve az alumíniumot (Ø <65 mm) vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 318 A" szúrófűrészlap 2 608 631 319 |
| --- | --- | --- | --- |

461 csomag? (> 461 x 5=2305 db)

Ötvenegyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő 15 csomag Bosch Dekopír fűrészlapra kér ajánlatot. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Útmutató 2. számú mellékletében szereplő mennyiséget ennek megfelelően módosítja és ismételten megküldi az Ajánlattevő cégek részére.

Ötvenkettedik kérdés:

| 72. | 4319120140 | Dekopir fűrészlap BOSCH | Wolfram-karbonnal befújt élű keményfémbevonatos (szemcseméret: 50), 83 mm teljes hosszúságú; Lágy kerámia falicsempék, öntöttvas (5-10 mm) és kerámia falicsempék (5-15 mm) finom vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 150 RIFF" szúrófűrészlap 2 608 633 105 |
| --- | --- | --- | --- |

62 csomag? (> 62 x 3=186 db)

Ötvenkettedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő 15 csomag Bosch Dekopír fűrészlapra kér ajánlatot. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Útmutató 2. számú mellékletében szereplő mennyiséget ennek megfelelően módosítja és ismételten megküldi az Ajánlattevő cégek részére.

Ötvenharmadik kérdés:

| 79. | 4319120148 | Dekopir fűrészlap BOSCH | Karbid technológiával készült, 83 mm teljes hosszúságú, köszörült (1,4 mm fogosztású) ; középvastag rozsdamentes acéllemezek (Inox) (2-5 mm) vágására alkalmas, egybütykös szárú "T 118 EHM" szúrófűrészlap 2 608 630 665 |
| --- | --- | --- | --- |

77 csomag? (> 77 x 3= 231 db)

Ötvenharmadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő 3 csomag Bosch Dekopír fűrészlapra kér ajánlatot. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Útmutató 2. számú mellékletében szereplő mennyiséget ennek megfelelően módosítja és ismételten megküldi az Ajánlattevő cégek részére.

Ötvennegyedik kérdés:

| 88. | 4319150001 | SDS-PLUS fúró készlet DUAL | Gyémántköszörülésű vágóélú, activeteq csúcsú, hengeresszárú, CYL-5, Blue Granite 4 ; 5; 5; 6; 6; 8 és 10 mm-es beton- és kőfúró készlet 4-12 mm 7 db-os |
| --- | --- | --- | --- |

SDS plus avagy hengeres szárú fúró kell?

Ötvennegyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő SDS-PLUS fúró készletre kér ajánlatot.

Ötvenötödik kérdés:

| 119. | 6552110616 | Csiszolólap rezgőcsiszolókhoz BOSCH | 115 x 230 mm, 14 lyuk, P60 (2 608 605 266) |
| --- | --- | --- | --- |

297 csomag? (> 267 x 10= 2970 db)

Ötvenötödik kérdésre adott válasz:

Igen, Ajánlatkérő 297 csomag Bosch, vagy ahhoz hasonló csiszolólapra rezgőcsiszolókhoz kér ajánlatot.

Ötvenhatodik kérdés:

| 120. | 6552110617 | Csiszolólap rezgőcsiszolókhoz BOSCH | 115 x 230 mm, 14 lyuk, P80 (2 608 605 267) |
| --- | --- | --- | --- |

298 csomag? (> 267 x 10= 2980 db)

Ötvenhatodik kérdésre adott válasz:

Igen, Ajánlatkérő 298 csomag Bosch, vagy ahhoz hasonló csiszolólapra rezgőcsiszolókhoz kér ajánlatot.

Ötvenhetedik kérdés:

| 121. | 6552110618 | Csiszolólap rezgőcsiszolókhoz BOSCH | 115 x 230 mm, 14 lyuk, P120 (2 608 605 268) |
| --- | --- | --- | --- |

288 csomag? (> 288 x 10= 2880 db)

Ötvenhetedik kérdésre adott válasz:

Igen, Ajánlatkérő 288 csomag Bosch, vagy ahhoz hasonló csiszolólapra rezgőcsiszolókhoz kér ajánlatot.

Ötvennyolcadik kérdés:

| 122. | 6552110624 | Csiszolólap rezgőcsiszolókhoz BOSCH | 115 x 230 mm, 14 lyuk, P100 (2 608 606 709) |
| --- | --- | --- | --- |

97 csomag? (> 97 x 10= 970 db)

Ötvennyolcadik kérdésre adott válasz:

Igen, Ajánlatkérő 97 csomag Bosch, vagy ahhoz hasonló csiszolólapra rezgőcsiszolókhoz kér ajánlatot.

Ötvenkilencedik kérdés:

| 123. | 6552110625 | Csiszolólap rezgőcsiszolókhoz BOSCH | 115 x 230 mm, 14 lyuk, P40 (2 608 605 265) |
| --- | --- | --- | --- |

105 csomag? (> 105 x 10= 1050 db)

Ötvenkilencedik kérdésre adott válasz:

Igen, Ajánlatkérő 105 csomag Bosch, vagy ahhoz hasonló csiszolólapra rezgőcsiszolókhoz kér ajánlatot.