1. sz. melléklet

Műszaki követelmények

- Az ajánlattevő feladata a Volvo 7700A típusú autóbuszok belső új, vagy csiszolt üvegfelületeinek, belső ajtóüvegeinek és paravánüvegei mindkét oldalának karc és grafitizésnek ellenálló legalább 200µ ±10% teljes vastagságú (fólia+ragasztó) víztiszta, vagy szürke (N1050 SR típusú, vagy vele egyenértékű) fóliával való ellátása.

- Az autóbusz utasterének ablakain csak „H” engedélyszámmal vagy „Af” jellel ellátott fóliát szabad alkalmazni.

- Az üvegek fóliázásnak meg kell felelnie a 6/1190.(IV.12.) KöHÉM rendelet 97§ előírásainak.

- Az autóbusz vészkijárati ablakaira (jobb 5, bal 3, bal 7 és hátsó szélvédő) Tilos fóliát ragasztani!

- A fóliát olyan műbizonylattal kell ellátni, amelyről egyértelműen leolvasható a kiadás dátuma és engedély száma.

- A fólia és az üveg közé a „H” vagy „Af” jelölést kell elhelyezni matrica formában úgy, hogy azt a fólia roncsolása nélkül ne lehessen eltávolítani.

- A felhasznált fólia nem lehet fényvisszaverő tulajdonságú vagy tükröződő.

- Ajánlattevőnek a megjelölt feladatra járművenkénti egységárat kell megajánlani (felárat Ajánlatkérő nem fogad el).

- A vállalási egységárnak tartalmaznia kell a  kb. 31–33 m2 fólia és a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi felmerülő munka-, anyag és egyéb költséget.