Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Villamos Üzemigazgatóság Villamos Járműműszaki Főmérnökség

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ

COMBINO LEHAJTHATÓ UTASÜLÉSEK

javításához

Készítette:

Villamos Járműműszaki Osztály

2015. 06. 20.

# Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2

Általános ismertetés	3

Jellemzők	3

Kárpit műszaki adatai	3

Felújítási munkák	4

# Általános ismertetés

## Jellemzők

Az ülések az utasok kényelmes és biztonságos utazását szolgálják. A lecsapható ülések az utastér, mozgáskorlátozottak részére fenntartott helyek környezetében helyezkednek el. Járművenként 6 db lehajtható ülés található.

A lecsapható ülések különálló háttámla és ülőlap párnával rendelkeznek. A párnák acéllemez vázra vannak szerelve. Az ülőlap acél szelvényből készült keretre van felszerelve. Az ülőlap felhajtását torziós tekercsrugó biztosítja. Az ülőlap alsó burkolata műanyag. Az ülés befoglaló mérete hozzávetőlegesen 450 x 500 x 150 mm.

Az ülések kárpitja igen ellenálló, acélhuzal erősítésű szövet, mely jelentősen ellenáll a késsel történő felvágásnak is.

## Kárpit műszaki adatai

| Tömeg | 780 g/m² |
| --- | --- |
| Vastagság | 4,5 mm ± 0,5 mm |
| Szilárdság a BS NISO 13934-1 szerint szálirányban | > 400N |
| vetülékirányban | > 700N |
| Szakadási nyúlás a BS NISO 13934-1 szerint szálirányban | max. 9% |
| vetülékirányban | max. 12% |
| Felrepedési szilárdság a BSNISO 13938-1 szerint | > 1100 kN/m² |
| Kopásállóság a BS ENISO 12947 Martindale szerint, 12kPa végponti terhelésnél | > 60.000 ciklus |
| Fényállóság a BSEN20105-B02 szerint | min. 6 |
| Száraz és nedves dörzsállóság a BSENISO 105-X12 szerint | min. 4 |
| Dörzsállóság nedvesen | min. 4 |
| Szín a jelenlegi arculat szerint | Sondermuster Color 70057/620 LANTAL Textiles |

# Felújítási munkák

Az ülések felújításának, javításának célja az eredeti műszaki állapot helyreállítása. A javítás mértéke mindenkor a javítandó ülés állapotától függ. A javítás során a kopások, sérülések, törések megszüntetése, elhasználódott alkatrészek cseréje, illetve a kárpit cseréje végzendő el. Az ülések újra kárpitozásának munkálatai kiterjednek a régi, elhasználódott bevonat eltávolítására, a felület előkészítésére, valamint az új kárpitozás elkészítésére. Az új szövetnek meg kell felelni a fenti előírásoknak.

Megrendelő a javítandó üléseket (tervezetten alkalmanként minimum 1 teljes járműnyi - 6 db ülés = 1 adag – mennyiséget, de eseti eltérés lehetőségét Megrendelő fenntartja) leszerelt állapotban bocsát Vállalkozó rendelkezésére. Az ülések szakszerű, biztonságos szállítása és felújításuk idejére a tárolása szintén a Vállalkozó feladata, az ehhez szükséges tároló és csomagoló anyagok biztosításával együtt.

A javított üléseket szennyeződéstől, sérülésektől védő csomagolásban kell a Megrendelő részére átadni Hungária kocsiszínben. Az elvégzett munkához minden adag esetében Műbizonylatot kell csatolni. Megrendelő átadáskor minden adagon minőségi átvételt végez. Nem megfelelő minőségű munka esetén a hibásnak vélt darabokat garancia keretében visszaküldi újbóli kárpitozásra. A minőségi átvételről Végátvételi bizonylat készül, ami a számla benyújtásának feltétele.