## számú FÜGGELÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS

- A M1 és M2 metróvonalakon az üzemi rádióforgalmazás során keletkező külső zavarásokat meg kell szüntetni.

- A zavarásvédelmet a M1 – M2 vonalakon üzemelő valamennyi készülékbe be kell szerelni.

- A rádiórendszerben lévő rádiókészülékek „sel5” kódolásának a kivitelezés után is meg kell maradni.

- Bázisállomások zavarásvédelmének elkészítését üzemidőn kívül, éjszaka, üzemszünetben, előre ütemezetten kell megtenni.

- Vonatrádiók esetén a műveletet, előre ütemezetten, csak a Kocsiszínben tartózkodó vonatoknál, több időpontban, több alkalommal kell megtenni (mivel, egyszerre nem áll rendelkezésre az összes vonat, és a forgalom folyamatos fenntartása elengedhetetlen).

- Telepített rádiók zavarmentesítését éjszaka, üzemszünetben, előre ütemezetten lehet elkészíteni (forgalom folyamatos fenntartása miatt):

M1 metróvonal Kocsimester, Mexikói úti Indítófülke, Térfelvigyázó, Instruktor, Vörösmarty tér, valamint:

M2 metróvonal Fehér út Járműtelep ALSTOM szimulátor helyiség,  Fehér út Járműtelep Vontatási Diszpécser, Fehér út Járműtelep Blokpost, Fehér út Járműtelep Kocsiszín, Fehér út Járműtelep Instruktor, Örs vezér tere ÁDI helyiség, Pillangó u. ÁDI helyiség, Puskás F. Stadion ÁDI helyiség készülékei.

- Kézi rádiók zavarmentesítését előre ütemezetten, több alkalommal a Fehér úti rádiós műhelyben kell megtenni.

- A zavartatás mentesítés elvégzése után mérni szükséges a következőket:

  - a rádió bázisállomások érzékenysége,

  - a beszéd érthetőség (statikusan, dinamikusan),

  - a körzethatár váltásokat,

  - az adatátviteli út szintezése,

  - a kézi rádiók áramfelvétele.

- A Kivitelezőnek a Járműtelepi, az ÁDI, az állomási feladatok elvégzéséhez a Hírközlési és Karbantartó Üzem szakfelügyeletét kell kérni.

- A rádiók egy időben, egy helyen lévő biztosításának koordinálását, valamint az újabb kivitelezési idő megszervezését a Hírközlési és Karbantartó Üzem végzi.

- A feladat elvégzéséhez a Kivitelezőnek érvényes munkavégzési engedéllyel kell rendelkeznie.

- Területre lépéskor az érvényes munkavégzési engedélyt az állomási személyzetnek, valamint a Műszaki Ügyeletesnek be kell mutatni.

- A zavarásvédelem elkészítése után rádiópróbát kell tartani a Kivitelezőnek.

Teljes mennyiség:

- M1 metróvonal:

Vonat rádió, Motorola GM360: 47 db

Kézi rádió, Motorola GP340: 40 db

Telepített rádió, Motorola GM360: 5 db

Bázis állomás, Kenwood TKR751: 3 db

- M2 metróvonal:

Vonat rádió, Motorola GM340: 50 db

Kézi rádió, Motorola GP900: 102 db

Kézi rádió, Motorola GP340: 12 db

Telepített rádió, Motorola CM340: 8 db

Bázis állomás, egyedi Autocom fejlesztés: 12 db